项目名称：动态密码锁项目（第二次）

项目编号： CQBH21137

公开询价文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司(盖章)

二〇二一年七月

目录

第一部分  询价邀请函	2

第二部分   采购须知	6

第三部分   技术规范	14

第四部分  合同条款	15

第五部分   响应文件格式	18

# 第一部分  询价邀请函

本项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：28.8万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行询价采购。现邀请各潜在供应商参与本项目采购询价。

1、货物规格型号及数量：

动态密码锁120套。

2、供货要求

（1）供货时间：自合同签订起2年；

（2）交货/安装地点：重庆银行各营业网点（详见官网网点分布）；

（3）履约保证金：合同金额的5%；

（4）报价要求：报价以人民币报价。报价应为完成项目所涉及的一切费用，检验、运输、安装、调试、售后服务、市场物价上涨因素考虑以及税金（含增值税专用发票税金）、相关测试费,软件开发等所有费用。

（5）售后服务要求：质保期6年；质保期内免费服务培训。

（6）质量及验收要求：按照我行要求对商品规格、数量和质量进行验收。

（7）付款方式：每台设备验收合格后，对验收合格的产品和服务据实进行结算。投标人开具全款等额增值税专用发票，我行使用网点在收到付款全套材料后于30日内支付

（8）详细的货物技术标准要求：一.材质：锁具机械结构部分采用不锈钢或锌合金材料，或者强度更高的材料。

二.锁壳：承受110N压力及2.65J的冲击强度后，不产生永久性变形和损坏；锁舌强度：承受1200Ｎ轴向静压力后，承受6000Ｎ侧向静压力后，锁具能正常工作。

三.工作温度：-25°C至+50°C范围内，锁具正常工作。

四.抗静电干扰要求：在接触放电8KV和空气放电15KV静电放电干扰下，锁具能正常工作。

五.锁具抗射频干扰要求：动态密码锁能承受频率范围为80MHz-1000MHz、试验场强10V/M、调制频率1KHz、调制深度80%环境下锁具能正常工作。

六.防护功能：应具备一定的防潮、防火、防锈、防腐蚀功能。

七.锁具为采用指纹识别、动态密码技术的电子锁；指纹模块为识别精度高的半导体指纹模块，具有高防伪性，安全可靠。

八.供电电源： 锁具支持多种供电模式。

九.密码生成主机：密码生成主机应内置操作系统及加密芯片，支持国密算法。

十.错误报警：锁具应具备多次输入错误密码锁定功能；超时未关锁报警功能；未正常闭锁时报警功能。

十一.应急开锁功能：锁具应支持断电、断网应急开锁机制。

十二.指纹模块：采用品牌为浙江维尔指纹头，需满足我行指纹识别需求。

十三.锁具耐久性检验：大于等于1万次。

十四.具备持续开发与行方自助设备新机型相适应的锁具产品，免费安装并保证锁具功能符合行方业务需求。提供动态密码锁管理平台，并能兼容我行现有设备及准备招标的设备，管理平台能接入我行自助设备管理平台，并对平台进行更新维护。

十五.软件开发完成后并经测试后，软件原代码及底层SP,无条件在签订合同后，提供给采购方。

（10）其他要求：无。

3、采购文件的获取：

3.1本项目于2021年7 月 29日将询价采购文件等相关资料的电子版公告至重庆银行官网采购信息板块。

3.1获取时间：2021年 7月29 日，上午9:00-12:00，下午14:00—17:00。

3.2获取地点：重庆银行官网采购信息板块。

4、询价采购保证金：

详见本文件第二部分 采购须知 第九款要求。

5、参与询价单位须于2021年 8月11 日 9: 00～ 9 : 30 时（北京时间）递交询价响应文件。

询价开始时间：2021年 8月  11 日 9 :30 时（北京时间）。

6、询价地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。

9、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：周老师

联系电话：023-63367309

# 第二部分   采购须知

- 项目名称

本次询价采购为动态密码锁项目（第二次）。

- 采购范围及具体内容：详见第一部分。

- 供货要求：详见第一部分。

- 询价采购供应商的资格

1、投标人具有独立法人资格，提供投标人的营业执照复印件加盖投标人鲜章。

2、投标人须自行承诺，本采购文件发出之日前三年内（2018年1月至今）未被列为失信被执行人（提供加盖投标人鲜章的承诺函原件，格式自拟）。同时，还须提供“信用中国”网站查询的未被列为失信被执行人的网页查询结果截屏打印件并加盖投标人鲜章。

3、投标人须是所投标货物的制造商或代理商；如为代理商投标，则必须提供制造商的有效授权复印件并加盖制造商的鲜章。

4、投标人应提供至少三个国有银行省级（或直辖市级或自治区级）分行（包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行或邮储银行）、全国性股份制银行总行级（包括中信银行、光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行）或城商总行、农商总行或农信社（省联社）动态密码锁案例。案例须提供实施合同复印件并加盖投标人公章鲜章。

5、因我行动态密码锁在重庆、陕西、四川、贵州均有配置，需投标人在四地均设有服务机构或办事处。

6、因我行动态密码锁在重庆、陕西、四川、贵州均有配置，要求投标人在重庆、陕西、四川、贵州四地服务人员累计总数达20人以上，需提供养老保险缴费记录网上打印证明（加盖投标人鲜章），若投标单位是委托第三方公司代缴员工的养老保险，则还须提供代缴证明复印件加盖投标人鲜章。

7、投标人报价应是包含所有产品、服务以及税金的全部费用，该价格为包干价，含以下内容：

（1）投标产品应包含动态密码管理系统。

（2）为配合后期甲方动态密码锁统一管理的搭建（动态密码锁搭建所产生费用由投标人与我行自助设备管理平台供应商自行协商），免费提供动态密码锁软硬件改造（含SP）及加密服务器改造，包含但不限于动态密码锁接入、加密应用等。

（3）指纹模块：因我行指纹库为浙江维尔科技股份有限公司搭建，故需采用品牌为浙江维尔的指纹头才能对接我行指纹库，满足我行指纹识别要求。联调时间应于15个天内完成开发对接工作。

（4）投标产品须免费提供加密主机。

（5）因我行采购动态密码锁用于ATM设备，而ATM设备免费维保期为6年，为配套使用投标产品及动态密码管理系统需提供免费维保期6年。

（6）承诺签订合同后按照甲方实际采购需求分批或一次性供货，并于收到订单之日起7个工作日内提供产品。

以上内容需提供加盖投标人鲜章的承诺函原件，格式自拟。

注：一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能授权一个代理商参加本次投标，否则相关投标均将被否决。同时，若同一产品制造商与其授权代理商同时参与投标，相关投标均将被否决。本项目不允许联合体投标。

- 询价采购文件的澄清和修改

- 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在领取本采购文件之日起1日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出。采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 采购人对采购文件如有澄清或修改，将以书面形式通知所有参与询价的供应商，修改内容将作为采购文件的组成部分。

- 询价采购的响应文件

供应商应当按照以下要求编制询价采购响应文件，并对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

  - 响应函

  - 报价明细表

  - 法人营业执照复印件

  - 法定代表人授权委托书（原件）

  - 递交采购响应保证金的凭证复印件

  - 供应商银行基本账户开户许可证复印件（加盖供应商鲜章）

  - 采购响应保证金退还信息表

  - 技术/商务偏离表

  - 供应商的其他资料或承诺（如果有）

  - 电子文档（包含全套盖章响应资料的U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF文档，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版盖章响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）。

- 询价采购的响应文件的数量、签署及装订要求

响应文件一式二份，一正一副。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供货商、“响应文件”等字样。

本采购文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本采购文件没有提供统一格式的，由供应商自行确定格式填报。

供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负

- 报价及费用结算

1、报价及费用结算币种：人民币

2、供应商应严格按照“响应文件格式”中的格式填写报价。

3、按产品明细报价，为包干价，含税价。

4、项目报价超过本次预算，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

5、其他按实结算费用单价超过采购文件限价（详见本采购文件第五部分“响应文件格式”中的“报价明细表”），导致采购人不能支付时，本次采购失败。

6、支付方式：每台设备验收合格后，对验收合格的产品和服务据实进行结算。投标人开具全款等额增值税专用发票，我行使用网点在收到付款全套材料后于30日内支付。

- 采购响应保证金及费用

1、采购响应保证金：本次采购供应商需缴纳采购响应保证金（具体要求详见下文）。采购保证金在发出成交通知书后无息退还。

采购响应保证金的缴纳具体要求：

1）采购响应保证金金额：0万元。

2）采购响应保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。

3）提交时间和方式：采购响应保证金必须从供应商单位基本账户直接转（汇）入以下指定银行账户，其转（汇）款到账截止时间为响应文件递交截止时间前3个小时，若本采购文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则采购响应保证金到账截止时间相应顺延。

采购响应保证金指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司

开户行：重庆银行股份有限公司

账  号：999801011407008

行  号：313653000013

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

4）采购响应保证金有效期：90天。

5）特别提示：请供应商务必仔细阅读下列条款：

A．各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。采购响应保证金未在到账截止时间前汇入采购文件指定账户的风险由供应商自行承担。

B.供应商应按采购文件的要求递交采购响应保证金，没有按时足额提交采购响应保证金或未从供应商基本账户提交采购响应保证金或采购响应保证金不是汇到上述指定账户的供应商递交的响应文件将视为不响应采购文件而予以拒绝。

2、询价费用：无论询价过程中的做法和结果如何,供应商须自行承担所有与询价有关的全部费用。

十、递交采购响应文件的时间及地点

详见本文件第一部分。

十一、询价及评审

1、评审委员会的组成

评审委员会将由相关技术、经济专家，共7人以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加询价，随时对评审委员会的询问予以解答。

2、评审程序

（1）初步评审

        - 核验参加询价的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

        - 核验供应商的资格（按采购须知第四条）、响应文件的签署、响应文件的完整性。

        - 核验货物（服务）的技术性能/相应的服务应答，是否满足采购文件明确的技术参数要求。

（2）详细评审及确定成交供应商

本项目采用经评审的最低价法进行评审。

十二、成交通知

评审委员会的评审结果报重庆银行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。成交通知书是供应商与我行签订协议的必要条件。

采购人无义务向供应商解释采购失败原因，询价采购响应文件概不退还。

十三、履约保证金

- 成交供应商应在签订合同前提交合同金额为5%的履约保证金。

- 履约保证金在质保期（六年）结束后退付。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后退还余额。

十四、合同授予

供应商收到成交通知书后30日内,应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的协议。协议的部分条款见本文件第四部分。

如供应商在规定的时间内拒签合同,则采购人将有权取消其成交资格，没收其采购响应保证金，且两年内不得参与采购人的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

十五、其他

成交候选人依序确定。评审委员会推荐的第一成交候选人，因不可抗力不能履行合同，不按照采购文件要求提交履约保证金，不按照采购文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有），被查实存在影响采购结果的违法行为等情形时，符合下列情形之一的，依法依序确定排名其后一位的成交候选人（排名靠后的成交候选人价格不超过前一名报价5%的成交候选人）为成交供应商。

# 第三部分   技术规范

### 详见第一部分

### 第四部分  合同条款（部分）

重庆银行

动态密码锁采购合同

# 甲  方：

地  址：

联系人：

电  话：

乙  方：

地  址：

联系人：

电  话：

根据中华人民共和国有关法律、法规，甲、乙双方协商一致，就重庆银行动态密码锁采购项目相关事宜达成共识，对双方商定的基本条款进行约定。本合同签订之前，甲乙双方已签订的相关合同相抵触的或未涉及到的条款均以招标文件要求为准，且乙方提供的设备及服务不得侵犯任何第三方知识产权，由此造成的一切损失由乙方承担赔偿责任。具体条款如下：

一、产品的名称及价格

1、产品单价：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价/套 (万元) | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＡＴＭ动态密码锁 |  | 120套 |  |  | 根据实际需要下订单确定 |

产品数量为统一的估算值，总合计金额是根据合同单价和甲方统一的估算采购数量综合而得。但甲方所统一的估算值不是未来甲方的实际采购量，也不是承诺的采购量，实际采购量以货物验收单为准。

## 备注：（1）交货期：甲方订货后，乙方在15天内到货并安装调试验收完毕。

## （2）交货地点：交货地点根据重庆银行分支行网点需求提供。

## （3）本项目合同期限为两年，在合同执行中，按照甲方实际的需求量进行结算，但最高不得超过合同总价  万元。若结算金额大于合同总价，甲方有权提前解除合同。

## （4）乙方服务内容：ATM动态密码锁的设计、制造、集成、包装、运输、保险、安装调试、考核验收、二次安装、后期维护以及锁具报废回收等。

## （5）售后服务要求：

## ①维保期内动态密码锁、密码生成主机损坏免费更换。

## ②免费负责动态密码锁操作及其系统的培训工作。

## ③免费进行配套软件系统升级、扩展，满足行方对业务优化的新需求。

## ④配合甲方动态密码锁统一管理的搭建，免费提供动态密码锁软硬件改造（含SP）及加密服务器改造，包含但不限于动态密码锁接入、加密应用等。

⑤动态密码锁具及锁具控制器管理系统质保期6年。

（6）以上价格为包干价：价格应为完成项目所涉及的一切费用，检验、运输、安装、调试、售后服务、市场物价上涨因素考虑以及税金（含增值税专用发票税金）、相关测试费，软件开发等所有费用，均由乙方承担，甲方不向乙方支付其他任何费用。

（7）技术规格、数量与设备配置详见附件一：《设备配置清单》。

（8）质量及验收要求：按合同第三条约定的技术要求进行验收。

（9）合同有效期：合同有效期两年，自合同签订之日起生效，或合同结算金额达到招标金额（  万）即合同终止。

二、技术标准

1、 乙方保证向甲方提供的设备均为全新原厂正规产品，并附有原厂装箱单，设备品质与原厂商提供的产品内附说明书一致（产品内附说明书为本合同附件），完全符合国家/行业标准，并保证本合同项下产品品质在按内附说明书安装、使用、维护的情况下运转良好，且符合招标文件的技术要求。详情见附件二。

2、 乙方保证向甲方提供的设备已通过国家/行业标准规定的相关质量测试和检验，并必须提供产品质量合格证书。

三、技术要求

1、材质：锁具机械结构部分采用不锈钢或锌合金材料，或者强度更高的材料。

2、锁壳：承受110N压力及2.65J的冲击强度后，不产生永久性变形和损坏；锁舌强度：承受1200Ｎ轴向静压力后，承受6000Ｎ侧向静压力后，锁具能正常工作。

3、工作温度：-25°C至+50°C范围内，锁具正常工作。

4、抗静电干扰要求：在接触放电8KV和空气放电15KV静电放电干扰下，锁具能正常工作。

5、锁具抗射频干扰要求：动态密码锁能承受频率范围为80MHz-1000MHz、试验场强10V/M、调制频率1KHz、调制深度80%环境下锁具能正常工作。

6、防护功能：应具备一定的防潮、防火、防锈、防腐蚀功能。

7、锁具为采用指纹识别、动态密码技术的电子锁；指纹模块为识别精度高的半导体指纹模块，具有高防伪性，安全可靠。

8、供电电源： 锁具支持多种供电模式。

9、密码生成主机：密码生成主机应内置操作系统及加密芯片，支持国密算法。

10、错误报警：锁具应具备多次输入错误密码锁定功能；超时未关锁报警功能；未正常闭锁时报警功能。

11、应急开锁功能：锁具应支持断电、断网应急开锁机制。

12、指纹模块：采用品牌为浙江维尔指纹头，需满足我行指纹识别需求。

13、锁具耐久性检验：大于等于1万次。

14、具备持续开发与行方自助设备新机型相适应的锁具产品，免费安装并保证锁具功能符合行方业务需求。提供动态密码锁管理平台，并能兼容我行现有设备及准备招标的设备，管理平台能接入我行自助设备管理平台，并对平台进行免费更新维护。

15、软件开发完成后并经测试后，软件原代码及底层SP,无条件在签订合同后，提供给采购方。

四、包装标准

1、乙方交付的所有设备，均应按国家/行业标准规定的保护措施进行包装，应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，并且乙方应根据设备的不同特性和要求采取防潮、防雨、防震等保护措施，以保证设备能够经受多次搬运、装卸和运输，最终安全无损地到达合同约定的交货地点，包装费用由乙方承担。

五、交货

1、交货方式：送货上门。

2、交货地点：交货地点根据重庆银行分支行网点需求提供。

3、运输费用：由乙方负责。

4、货物接收

（1） 乙方负责将设备运至甲方指定的地点，由此发生的费用和风险由乙方承担。设备运到甲方指定地点后，甲、乙双方共同对乙方设备进行数量清点（附件一《设备配置清单》将被用作清点乙方交付产品的产品清单），对设备外观及包装是否完好、是否全新进行检验，并确定保修手续、说明书及附属配件内容是否齐全。双方对设备外观及包装检验完毕且无异议，且安装调试完毕后签署附件四《安装调试稳定运行验收报告》。

（2） 如甲方在设备使用过程中性能出现问题，乙方须免费为甲方予以维修或更换，确保实现甲方签订本合同的目的；如设备给甲方造成损失，且确实无法更换的，乙方须负责赔偿甲方的所有损失（含直接损失和间接损失）。

（3）如设备经甲方检验不合格（包括但不限于设备数量不全、设备已损坏、配件物品不齐全及其他不符合合同要求的情形），甲方有权要求拒收该批次设备或要求乙方对检验不合格设备进行更换。对此，乙方须在收到甲方通知之日起7日内对设备予以更换，且确保本次提交的设备完全符合甲方要求。否则，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿甲方的所有损失（含直接损失和间接损失）。

六、安装、联机、测试与验收

1、安装、联机、测试

设备经双方检验合格后，乙方须按照甲方另行通知的安装日期，分批次派专业技术人员到达甲方现场，按甲方要求完成设备的软件平台及锁具安装、联机（开通）工作，同时对甲方维护人员进行技术指导，保证使设备达到本合同约定的技术性能和指标。

2、安装准备

（1）乙方在甲方锁具网点建设中安排专人落实建设事宜（包括场地勘察，孔洞尺寸、维护空间、电气通讯性能、锁具安装）。

（2）合同生效之日起3日内乙方须提供给甲方有关设备的安装环境及安装要求；

（3）甲方须在安装前一周内将安装要求及安装地点以传真或邮件的方式通知乙方，并通知乙方安装调试开始日期；

（4）乙方在到达甲方安装调试前一天，甲方完成所有准备工作（包括安装地点的落实，电源及PC机的准备等）；

（5）甲方基于乙方提供的图纸及装机计划书中规定的技术指标，在安装前做好安装电源、通讯线路、地线等场地和环境准备。

（6）甲方需配备专人积极协助乙方进行安装、调试工作。

3、联机准备

甲方在合同签署后，向乙方提供联机所需有关锁具及密码主机的所有信息。包括：加密方式及密钥、通讯数据方式、锁具配置信息等。

4、验收

（1）乙方对设备及软件进行安装，开、关锁测试完毕，且各阶段工作均完成无误的情况下，向甲方出具书面验收申请，由甲方对乙方设备进行到货验收。

（2）到货验收不合格的，甲方有权要求退货或要求乙方重新提供设备，对此，乙方须在10日内对设备进行整改，并向甲方重新提交验收申请，且须保证此次提交的设备能够完全满足甲方需求。否则，甲方有权采取包括但不限于退货、解除合同并要求乙方赔偿甲方全部损失（含直接损失和间接损失）等措施。

（3）自到货之日起二个月内，若由于甲方原因而未能完成联机，则视同设备安装上线且到货验收合格。

七、双方其他权利与义务

1、 甲方其他权利与义务

（1）设备安装前，甲方按乙方提供的有关安装设备的环境标准，进行场地及设施的准备。

（2）设备安装好后，经乙方培训的甲方人员按照操作规程进行操作和维护。保修期内，设备出现故障和缺陷，甲方应及时将故障和缺陷的现象（症状）、部位和性质、工作日志和有关记录（可用复印件）传达给乙方。

（3）在乙方完全履行合同约定的义务后，按合同约定向乙方支付货款。

2、乙方其他权利与义务

（1）乙方项目经理负责管理项目的实施，并与甲方的项目负责人充分合作和协商，以确保各项问题的解决。

（2）乙方须至少提前三天，通知甲方交货的时间，以便甲方及时做好交接准备。

（3）乙方须向甲方提供包括但不限于技术资料、使用指南及用户手册等书面材料。

（4）乙方保证派驻甲方的人员严格遵守甲方的各项规章制度、工作纪律和安全规定，乙方服务人员应在甲方规定的工作场地范围内工作并听从甲方的安排。

（5）乙方人员在履行本合同项下义务时，如发生任何事故（包括但不限于人身伤亡、财产损失或造成甲方、第三人人身伤亡、财产损失的），由乙方负责处理并承担一切责任。对此，甲方不承担任何责任。因履行本合同产生的安全保障责任，由乙方承担。

（6）根据银行监管要求，乙方免费保证回收或协助处理甲方报废的本合同设备。

（7）乙方提供的所有设备，应无条件接入我行自助设备运行管理平台。

（9）乙方提供的所有设备，应免费提供搬迁服务。

（10）乙方承诺每个月对所布设的所有锁具，面向使用单位进行全覆盖的电话回访检查，并形成回访记录总结提交甲方的总行管理部门。乙方每季度提供巡检并提供巡检报告。

（11）乙方承诺专人专岗每月到甲方的总行管理部门对所布设的所有锁具运行情况进行跟踪、能及时处理所发生故障并后续跟踪，对锁具安装调试、二次运输及报废回收等事宜全程

（12）乙方承诺在重庆主城区的办事处至少配备1名软件工程师，能及时处理锁具自身的软件相关问题以及锁具管理平台等问题。

（13）乙方应具备持续开发与甲方自助设备新机型相适应的锁具产品，免费安装并保证锁具功能符合行方业务需求。提供动态密码锁管理平台，并能兼容我行现有设备及准备招标的设备，管理平台能接入我行自助设备管理平台，并对锁具管理平台进行更新维护。

（14）乙方应亲自履行合同所约定各项义务，未经甲方同意，不得将本合同项下部分或全部受托事项委托第三方执行。

（15）乙方保证其提供的所提供货物不得侵犯任何第三方知识产权，由于产品使用产生的一切知识产权纠纷责任均由乙方承担。该条款有效期不随合同的结束而终止。因乙方提供的产品或服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭受损失的由乙方承担。

八、合同价款及支付方式

1、乙方根据订单，以本合同签订的锁具型号和价格向甲方供货。

2、支付方式：

每台设备验收合格后，对验收合格的产品和服务据实进行结算。投标人开具全款等额增值税专用发票，甲方使用网点在收到付款全套材料后于30日内支付。甲方付款前，乙方需提供一般纳税人增值税专用发票和附件四《货物签收单》。

甲方有权根据付款需要，要求乙方与甲方下辖的货物使用网点，在本合同的框架下签订单网点供货合同。

3、合同价款采用电汇或转账方式结算。

4、乙方账户信息

户    名：

地　　址：

电　　话：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

乙方账户信息如发生变更的，须至少在甲方付款前20日内书面通知甲方，否则，乙方因此收不到甲方支付的货款的，由乙方承担相应的责任。

九、售后服务、技术支持及培训

1、对所提供甲方的硬件设备实行6年免费质保，甲方享有设备所配置软件的永久使用权, 乙方负责对设备所配置软件予以终身维护和升级。乙方保证在保修期后及时向甲方提供最新版本的硬件以及维修备件之方便，并以优惠的价格向甲方出售（若甲方需开发新的功能则另外双方商议后收费。）

2、 质保期内，乙方向甲方提供包括但不限于以下服务：

（1）乙方向甲方提供7*24小时服务:

服务监督电话：

（2）乙方接到甲方报修电话通知后主城区2小时内到达现场，远效区2-6小时到达现场为甲方提供保修服务、技术运行和技术咨询，以确保甲方设备的正常运行。若遇特殊情况（交通阻塞，气候影响等）征得甲方同意后合理延迟。

（3）乙方提供全包式免费服务，因乙方提供产品的设计、工艺或材料的缺陷而造成甲方设备故障，由此发生的甲方设备维修费用包括但不限于替换零部件、运费及其它杂费等由乙方负担，且乙方保证设备维护、部件更换时均使用原厂商备件。

（4）乙方对甲方设备免费提供一年4次预防性定期检修服务。对甲方使用率较高的设备，乙方承诺对设备增加免费全面预防性维护（PM）次数，保证甲方设备正常使用。乙方应每季度提供巡检并提供巡检报告。

（5）设备软、硬件安装运行后，乙方对甲方所有动态密码锁设备的情况采用电脑化管理，免费建立动态密码锁使用、维护档案，保证甲方能及时了解每台动态密码锁设备的使用情况。

（6）乙方有义务配合甲方完成甲方监管部门对本合同标的设备的检查。

（7）乙方承诺免费负责回收和处置甲方向乙方购买的报废的设备。如乙方出现破产、撤销或被解散等停止经营的情况，导致甲方所报废设备无法处理的，甲方有权自行按照上述设备处置要求，采用适当的方式委托现有设备供应商或有资质的电子设备厂负责拆解、回收和销毁设备部件和外壳。设备处理和销毁后，乙方、相关设备供应商或电子设备厂须向甲方出具相关设备部件和外壳已销毁的承诺函。

3、 技术支持

（1） 乙方配合甲方进行甲方要求的ATMC升级、后台升级、平台更换等工作，并完成与乙方设备相关的软件开发、软硬件测试和软硬件现场支持服务。

（2） 乙方保证设备应用软件与双方商定的功能要求保持一致，并向甲方提供必要的应用软件程序，以便甲方能够进行日常维护。如果在保修期间，甲方发现应用软件程序与双方商定的功能要求有不一致的地方，乙方将马上做出修改，保证设备的正常使用。

（3） 乙方提供终身软件升级服务（如涉及新功能开发需另外双方商议后收费）。

（4）乙方承诺在质保期内配合后期甲方动态密码锁统一管理的搭建（动态密码锁搭建所产生费用由投标人与我行自助设备管理平台供应商自行协商），免费提供动态密码锁软硬件改造（含SP）及加密服务器改造，包含但不限于动态密码锁接入、加密应用等。

4、 培训

（1）我公司将根据合同的执行情况为客户提供技术培训方案，培训的形式将分为初级管理员培训，并可为培训人员提供有关产品的全套技术培训资料等.

（2） 初级管理员培训在系统安装期间，我公司负责派遣现场工程师对各营业网点的管理员进行免费现场培训，人数不限，同时提供简单易懂的管理员操作指南等相关文档，培训内容见下表：
主题内容：

1、培训对象为运营管理部门相关人员

2、采用集中人员进行培训

3、培训时间为1个工作日

采用文档授课结合现场操作讲解，有针对性的培训部分系统操作管理人员。

十、保密条款

1、 乙方在签订和履行本合同过程中从甲方获知的所有技术秘密和商业秘密，无论在合同履行期内还是终止后，均应遵守国家有关知识产权方面的法律规定，尊重甲方知识产权，对所知悉的甲方技术秘密和商业秘密负有保密责任，未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向任何组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用。

违反本条款，给甲方造成损失的，乙方须赔偿由此给甲方带来的全部损失。

2、 甲方向乙方提供的所有信息资料，乙方未经甲方书面同意，不得复制保存，并在本合同设备到货验收完成后 30日内，乙方应将上述信息资料全部返还甲方。

3、 在甲方人员不在场的情况下，乙方人员不得擅自操作、使用已开通的甲方动态密码设备。

4、 甲方在签订和履行本合同过程中从乙方获知的所有技术秘密和商业秘密，无论在合同履行期内还是终止后，均应遵守国家有关知识产权方面的法律规定，尊重乙方知识产权，对所知悉的乙方技术秘密和商业秘密负有保密责任，未经乙方事先书面授权，甲方不得以任何方式向任何组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用。

5、本条款不因本合同的解除、终止而终止。

十一、不可抗力

1、任何一方因不可抗力（如战争、洪水、地震等）而不能履行合同导致合同终止的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当乙方在符合全部免除责任的情况下，甲方将不扣罚履约保证金。

2、在本合同有效期间内，如遇不可抗力，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后2日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。但该方须在该不可抗力事件消除后15日内，以传真或挂号信件、特快专递的形式，向对方当事人提供相关权威部门出具的该不可抗力及其对履约产生实质性影响的证明。

3、一方迟延履行义务后发生不可抗力的，不应免除其违约责任。

十二、违约责任

1、 本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的内容。任何一方不履行或不完全履行本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何承诺的，即构成违约，应当承担由此给对方造成损失的赔偿责任。

2、除本合同另有约定外，任何一方违约，另一方可采取法律法规及规章规定的其他任何措施。

3、 乙方提供的设备型号、质量等不符合合同或国家/行业规定的标准，或在设备运行中发现质量问题，均视为乙方违约，甲方有权退货、拒付合同款项，且乙方须赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、 乙方未按甲方的要求完成锁具的安装、测试和联机（开通），从应开通之日起发生延迟，按本合同第14.4条的相关规定处罚，且乙方须继续履行合同项下未尽责任和义务。

5、乙方因违反本合同的其他约定，须承担由此给甲方造成损害的赔偿责任。

十三、适用法律及争议解决条款

1、 本合同适用中华人民共和国法律（港澳台法律除外）。

2、 本合同履行过程中，甲、乙双方发生任何争议，首先应协商解决；协商不成，甲、乙双方中任何一方均可向甲方住所地人民法院起诉。

十四、合同的生效、变更、解除及终止

1、 本合同自甲、乙双方加盖公章之日起生效。

2、 本合同签订后，除合同已有约定外，甲、乙任何一方都不能擅自变更或提前解除本合同。如一方确需变更或解除本合同，应提前30天通知另一方，并经甲、乙双方协商一致后，签署书面补充协议。变更条款或合同构成本合同的一部分，与合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。书面协议达成前，本合同继续执行。

3、 乙方在收到中标通知书后10日内应向甲方指定账户（户名：重庆银行股份有限公司；账号：999801011407008；开户行：重庆银行股份有限公司；行号：313653000013）缴纳履约保证金，缴纳金额为合同总金额的5%，不按期足额缴纳履约保证金的，视为乙方放弃中标，甲方将没收投标人的投标保证金，给银行造成的损失超过投标保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

关于履约保证金的退还：

（1）在合同履行完毕后将履约保证金转换为质量保证金，待质保期（6年）结束后根据履约情况一次性无息退付；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。

（2）乙方出现本合同第14.4条中约定的被扣款情况，合同签订后2年在扣除相应违约金后予以退还（不计息）

（3）乙方出现本合同第14.4条中中约定的被解除合同情况，履约保证金将不予退还。

（4）处罚、退出机制。

①乙方提供的动态密码锁硬件故障应低于3次/每季，高于3次后，扣罚300元/台、次履约保证金；该类故障锁具每季发生台数应低于所采购锁具数的5%。连续2季度高于5%甲方可解除合同。

②乙方须承诺保证售后服务质量，在接到报修电话后，主城范围内需在2小时到达现场，远郊网点需在6小时内到达现场，到达现场后1小时内解决问题，若需配件更换，需在24小时内提供所需配件并更换完毕。未达到服务承诺5次内，每次扣罚500元履约保证金；5次以上10次以内，扣罚1000元/次履约保证金；10次以上解除合同。

③发货周期：订货通知后未在规定的时间内到货（10个工作日），合同期中5台/次内扣除履约保证金500元/次，发生10台/次解除合同。

十五、动态密码锁应急方案

1、系统备份方案

使用两台服务器，一主一备。提供2套带有主备功能的加密主机。每个服务器上都安装一整套后台服务和数据库，可以独立运行，备机中的镜像数据库与主机中的数据库保持一致。平时由主服务器提供后台服务，主机宕机后，可以切换至备机继续使用。

2、现场紧急情况

（1）在自助设备遭遇重大自然灾害、大面积网络通信中断或断电等影响设备与自助业务运营控管系统网络连接的情况下，仍需打开自助设备动态密码锁。在接到甲方故障通知电话，15分钟响应，采用上门服务方式处理，上门服务在银行要求的时间内到达现场，到达现场后采用9V碱性电池应急供电，然后采用应急开销方式打开保险柜。

3、系统后台服务故障

（1）当遇到甲方系统后台服务故障，乙方将提供远程技术支持和现场技术支持。乙方提供7*24小时服务热线，接到故障电话后，技术支持人员第一时间与甲方联系了解系统故障原因，提供解决方案，如电话无法解决，技术支持人员赶赴现场进行现场故障诊断，提供能够解决问题的技术方案并予解决问题。

十六、其它

1、 本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，具有同等法律效力，甲、乙双方加盖公章后生效。

2、 本项目招标过程中所涉及的一切招标文件及补充文件、乙方的投标文件及相关承诺文件等，均是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。本合同未尽事宜由上述相关文书确定。

3、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务转包和变相转包。甲方可要求乙方提供外包人员的入职证明。

附件清单

附件一、设备配置清单

附件二、技术资料

附件三、采购订货单

附件四、安装调试稳定运行验收报告

甲方：                    乙方：

# 第五部分   响应文件格式

### 响应函格式

响应函

（第    次）

致： 重庆银行股份有限公司：

根据贵方采购编号为       号，（项目名称）              的采购文件，我单位正式授权下述签字人(姓名和职务)           代表我方（供应商名称）             ，提交下述文件正本壹份，副本   份，电子文档1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、总报价为（大写）人民币             ，人民币小写           元。该报价为包干价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、本响应文件自评审之日起90天内有效。

七、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

### 报价明细表格式

报价明细表

报价货币：人民币

表1：

| 货物内容 | 单价（万元） | 数量（套） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态密码锁 |  | 120 |  |  |
| 合 计（大写） |  |

采购预算：28.8万元(超此限价作无效报价处理)

供 应 商：                                法人代表或授权代理人：

（供应商公章）                             （签  字）

年月日

### 法人营业执照书复印件

### 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于（供应商住址）              的（供应商名称）          法定代表人（法定代表人姓名）       代表本单位授权（供应商代表姓名、职务）         为本单位的合法代理人，就贵方组织的项目名称              ，项目编号：       号进行采购响应，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                  被授权人签字或盖章：

年     月     日                           年    月     日

### 递交采购响应保证金的凭证复印件

### 供应商银行账户信息（加盖供应商鲜章）

### 采购响应保证金退还信息表

| 项目名称 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 必须与供应商单位名称一致 |
| 单位账户开户银行： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 账户账号： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 单位地址： |  |  |
| 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  |  |

### 技术/商务偏离表

技术/商务偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购项目技术/商务要求 | 技术/商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质条件、能力和信誉要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 2 | 供货时间:按采购文件要求执行 |  |  |
| 3 | 供货地点:按采购文件要求执行 |  |  |
| 4 | 货物规格型号及数量:按采购文件要求执行 |  |  |
| 5 | 售后服务要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 6 | 质量及验收要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 7 | 付款方式:按采购文件要求执行 |  |  |
| 8 | 详细的货物技术标准要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 9 | 报价要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 10 | 履约保证金:按采购文件要求执行 |  |  |
| 11 | 其它要求：按采购文件要求执行 |  |  |
| 12 | …… |  |  |

（供应商公章）

注：1、该表按照采购文件要求逐条如实填写，内容以采购文件正文为准，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

### 供应商的其他资料或承诺（如果有）

### 电子文档（包含全套响应盖章资料的U盘）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权人身份证复印件（正反面）