项目名称：重庆银行大厦一楼大厅LED显示屏改造项目

项目编号： CQBH22006

公开询价文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司(盖章)

二〇二二年三月

目录

第一部分  询价邀请函	2

第二部分   采购须知	6

第三部分   技术规范	14

第四部分  合同条款	15

第五部分   响应文件格式	18

# 第一部分  询价邀请函

本项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：55万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行询价采购。现邀请各潜在供应商参与本项目采购询价。

一、货物规格型号及数量：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 参考相应技术指标 | 10.252 | m2 | 尺寸：约宽4.27m*高2.40m，（16:9）； |
| 2 | 发送控制器 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 接收卡 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 功能卡 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | LED播放软件系统 |  | 1 | 套 | 含外置声卡 |
| 6 | 控制电脑 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 图像拼接处理器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 可视化播控软件 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 智能配电柜 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 钢结构及包边 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 旧屏改造 |  | 1 | 项 | 原有LED屏搬迁及改造 |
| 12 | 弱电线缆 |  | 约2000 | 米 |  |
| 13 | 强电线缆 |  | 约100 | 米 |  |
| 14 | 运输包装 |  | 1 | 项 |  |

二、供货要求

（1）供货时间：合同签订完成后，供应商20天内安装调试完毕；

（2）交货/安装地点：江北区永平门街6号重庆银行总行；

（3）履约保证金：1.合同总金额的5%；

2.履约保证金在验收合格后30个工作日内退还。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后退还余额；

（4）报价要求

1、供应商所填报的价格为包干价，应包含项目总价，明细报价。

2、供应商报价以人民币报价。报价应为完成项目所涉及的一切费用税金（总价整体包干方式），包括但不限于LED显示屏、基础结构设计、现场检测、检验、运输、安装（含远程施工费）、旧屏改造、调试、增值税税费(含满足税务要求的增值税专用发票)、售后服务、市场物价上涨因素考虑以及税金等所有费用。供应商提交我行的发票必须是作为一般纳税人的增值税专用发票。

3、项目总价超过项目预55万元，其响应文件作无效文件处理。

（5）售后服务要求

项目整体售后服务及保修3年，质保期从经采购人验收合格后起算。保修期内免所有维修费用（如上门服务费、人工费，零配件更换等费用）。售后服务包含钢架、LED显示屏的保修、维护、清洁等工作，且每年常规维护不低于2次。供应商承诺系统软件免费升级，LED屏模组提供3‰的备品。提供24*7*365的全天免费咨询服务及上门服务，上门服务响应时间为4小时。

（6）质量及验收要求

1、屏箱体单元采用压铸铝箱体材质。维护方式:前维护;

2、货物是全新的、未使用过的，并完全符合采购规定的质量、规格和性能要求。

3、供货商必须按照合同约定时间完成工作内容；每延迟1天，按5000元/天支付违约金，从应付款项中扣除；如延迟时间在7天以上，采购人可没收全部的履约保证金，并有权立即解除合同。如因采购人原因或其他不可抗力因素造成时间延迟的，工期顺延。

（7）付款方式

1、合同书签订后支付合同价款的30%；项目竣工验收合格后支付合同价款的65%；采购方留下合同价款的5%作为项目保修金，项目保修期为3年，到期经查验后一次性付清。

2、特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。

（8）详细的货物技术标准要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1、物理像素间距≤1.58mm；屏体显示尺寸：约宽4.27m*高2.40m，（16:9）；屏幕分辨率不低于：2688*1512 2、箱体厚度≤39mm；箱体单元压铸铝箱体材质，屏体重量≤35KG／平方米； 3、用纳米光学镀膜（真空镀膜）3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、耐黄变、抗静电、散热均匀等功能；模块正面防护等级达IP65； 4、芯片像素组成：1R1G1B，采用SMD表贴国星光电或者同档次或更高档次封装；提供厂家针对本项目的灯管授权书（成交公示结束后2周内提供）；提供厂家针对本项目的投产证明材料（签订合同前提供）； 5、外壳防护等级：P≥IP5X； 6、平整度：P≤0.05mm,支持6軸向精密微调； 7、亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 8、视角：水平视角≥160度；垂直视角≥160度； 9、亮度：600cd/ m2； 10、刷新频率： 3840Hz可调；对比度7000:1可调； 11、低亮度高灰度：亮度100%时，灰度≥16bit,亮度80%时灰度≥14bit,亮度20%时，灰度≥12bie； 12、噪音：在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音≤3dB； 13、维护方式:前维护； 14、换帧频率：50或60HZ ； 15、像素点间距：≤1.58 16、物理间距拼缝：0.1mm 17、点阵密度点；399424点／平方米； 18、防火阻燃：LED显示屏的防火阻燃实验符合要求，防火等级达到UL94 V-0级或符合CLASS 1级标准； 19、光生物安全及蓝光危害评估：蓝光视网膜危害等级检测，符合肉眼观看标准； 20、模组电源采用通讯级大功率开关电源组合集中供电系统，强弱电分离，箱体内部无强电；为确保安全；箱体输入电压必须小于等于48V。支持不关屏热拔插抢修功能，安全快捷；电源冗余备份N＋1功能,信号双发送卡备份； 21、提供LED制造商售后服务承诺函及产品授权书（成交公示结束后2周内提供）。 | 10.252 | m2 |
| 2 | 发送控制器 | 1、独立工作、支持 DVI视频输入、支持音频输入、四路网口输出; 2、USB接口控制，可级联多台进行统一控制; 3、带载分辨率：≥1920*1200； 4、一路光探测头接口;. 5、支持芯片要求 6、备份与恢复要求 | 1 | 套 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡带载像素≥256*208 2、支持配置文件回读； 3、支持温度监控； 4、支持网线通讯状态检测； 5、支持供电电压检测； 6、支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新； 7、支持逐点亮度校正，每颗灯都有亮色度校正系数; 8、含转接HUB。 | 1 | 套 |
| 4 | 功能卡 | 远程上电，电源管理。 | 1 | 套 |
| 5 | LED播放软件 | 1.控制软件须为LED屏配套使用，不会出现专利权和服务升级问题； 2.可提供不少于5个预案管理功能。可以设置、保存、修改、调用和删除显示预案；可以把当前大屏幕墙上的信号窗口大小、位置信息保存为一个显示预案；可将多个显示预案创建成一个能够自动执行的自动预案，实现画面自动显示和暂停、快进、快退等功能； 3.将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用； 4.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现； 5.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放 ，无线播放时音质清晰无杂音； 6.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示支持时钟、计时、天气预报显示。 | 1 | 套 |
| 6 | 控制电脑 | 联想扬天M4000q、配置如下i7-12700 ／16G ／1T+256G／ SSD win11 或者清华同方（THTF）台式机 配置：i7-10700 16G 256G+2T 单主机 | 1 | 套 |
| 7 | 图像拼接处理器 | 1、控制系统主机，支持不少于4路HDMI信号输入、4路DVI信号输出，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构； 2、采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S； 3、具有色彩优化处理技术，有效保证LED屏幕在播放白场及刺眼环境的场景时得到有效的平衡处理，保证图像显示颜色更随和； 4、机箱卡槽采用平行地面横向插卡，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。 5、支持切换板冗余，支持拓展为4个核心切换板，保证2块板卡系统正常运行； 6、输入接口支持VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、YPbPr、Dual-D、HDMI1.4、DP、IPV、HDBaseT、Fiber；输出接口支持VGA、DVI、HDMI1.3、SDI、CVBS、HDMI1.4、HDBaseT、Fiber及本地回显； 7、支持输出颜色调节，红绿蓝白四色256色阶分立调节； 8、支持图像帧率50或者60帧/秒； 9、单屏窗口可选择显示数量为6/8/9/12/14/16个信号窗口。窗口可调整及缩放，可拖动到其他显示屏幕上操作； 10、支持分辨率自定义，可设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768、1024×768； 11、DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072、10928×2304在内的超高分点对点显示画面。 12、多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理； 13、支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理，支持字幕的颜色、字体大小、位置、是否透明、滚动速度的设置； 14、软件预监回显功能，管理客户端软件支持输入预监、输出回显，回显刷新频率大于等于30Hz，回显图像清晰流畅。； 15、需与原有控制系统及投屏等设备兼容。 | 1 | 套 |
| 8 | 可视化播控软件 | 1.支持 8 图层和 1 个音频图层同时播放； 2. 可视化节目列编排和管理； 3.支持预编模式和实时模式； 4.支持编辑和播放分离,即实现控制、播放及素材画面的实时预览,也可实现后台编辑预览完成后再输出播放； 5.媒体库管理,同时支持视频/图片/PPT/音频； 6.媒体文件分组和排序； 7.媒体文件夹批量导入； 8. 支持 PPT 通过翻页笔控制。 9.播放进度管理； 10.节目自动跳转播放； 12.主媒体计时,节目按照主计时媒体自动切换； 13.支持节目转场淡入淡出特效； 14.支持图层遮罩、图层截取； 15.支持抠像； 16.支持图层模糊、不透明调节； 17.支持实现多个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载； 18.支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。 | 1 | 套 |

。

（9）其他要求：本项目允许供应商现场勘察，详询重庆银行大楼前台 ，电话：023-63367701。

三、采购文件的获取

1、本项目于2022年 3 月 3 日将询价采购文件等相关资料的电子版发布在重庆银行官网-采购信息栏目。

2、获取时间：2022年 3 月 3 日，上午9:00-12:00，下午14:00—17:00。

3、获取地点：重庆银行官方网站-采购信息栏目。

四、询价采购保证金

详见本文件第二部分 采购须知 第九款要求。

五、参与询价单位须于2022年 3 月 9 日 14: 00～ 14 : 30 时（北京时间）递交询价响应文件。

六、询价开始时间

2022年3 月 9  日 14 :30 时（北京时间）。

七、询价地点

重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。

八、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：周老师

联系电话：023-63367309

# 第二部分   采购须知

- 项目名称

本次询价采购为重庆银行大厦一楼大厅LED显示屏改造项目。

- 采购范围及具体内容：详见第一部分。

- 供货要求：详见第一部分。

- 询价采购供应商的资格

在中国境内依法注册的独立企业法人（提供营业执照复印件并加盖供应商鲜公章，原件备查）。

五、询价采购文件的澄清和修改

- 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在领取本采购文件之日起1日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出。采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 采购人对采购文件如有澄清或修改，将以书面形式通知所有参与询价的供应商，修改内容将作为采购文件的组成部分。

- 询价采购的响应文件

供应商应当按照以下要求编制询价采购响应文件，并对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

  - 响应函

  - 报价明细表

  - 法人营业执照复印件

  - 法定代表人授权委托书（原件）

  - 递交采购响应保证金的凭证复印件

  - 供应商银行基本账户开户许可证复印件（加盖供应商鲜章）

  - 采购响应保证金退还信息表

  - 技术/商务偏离表

  - 供应商的其他资料或承诺（如果有）

  - 电子文档（包含全套盖章响应资料的U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF文档，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版盖章响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）。

- 询价采购的响应文件的数量、签署及装订要求

响应文件一式二份，一正一副。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供货商、“响应文件”等字样。

本采购文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本采购文件没有提供统一格式的，由供应商自行确定格式填报。

供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负

- 报价及费用结算

1、报价及费用结算币种：人民币

2、供应商应严格按照“响应文件格式”中的格式填写报价。

3、按产品明细报价，为包干价，含税价。

4、项目报价超过本次预算，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

5、支付方式：a、合同书签订后支付合同价款的30%；项目竣工验收合格后支付合同价款的65%；采购方留下合同价款的5%作为项目保修金，项目保修期为3年，到期经查验后一次性付清。

b、特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。

- 采购响应保证金及费用

1、采购响应保证金：本次采购供应商无需缴纳采购响应保证金（具体要求详见下文）。采购保证金在发出成交通知书后无息退还。

采购响应保证金的缴纳具体要求：

1）采购响应保证金金额：0万元。

2）采购响应保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。

3）提交时间和方式：采购响应保证金必须从供应商单位基本账户直接转（汇）入以下指定银行账户，其转（汇）款到账截止时间为响应文件递交截止时间前3个小时，若本采购文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则采购响应保证金到账截止时间相应顺延。

采购响应保证金指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司

开户行：重庆银行股份有限公司

账  号：999801011407008

行  号：313653000013

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

4）采购响应保证金有效期：90天。

5）特别提示：请供应商务必仔细阅读下列条款：

A．各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。采购响应保证金未在到账截止时间前汇入采购文件指定账户的风险由供应商自行承担。

B.供应商应按采购文件的要求递交采购响应保证金，没有按时足额提交采购响应保证金或未从供应商基本账户提交采购响应保证金或采购响应保证金不是汇到上述指定账户的供应商递交的响应文件将视为不响应采购文件而予以拒绝。

2、询价费用：无论询价过程中的做法和结果如何,供应商须自行承担所有与询价有关的全部费用。

十、递交采购响应文件的时间及地点

详见本文件第一部分。

十一、询价及评审

1、评审委员会的组成

评审委员会将由采购人代表，相关技术、经济专家，共5人以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加询价，随时对评审委员会的询问予以解答。

2、评审程序

（1）初步评审

        - 核验参加询价的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

        - 核验供应商的资格（按采购须知第四条）、响应文件的签署、响应文件的完整性。

        - 核验货物（服务）的技术性能/相应的服务应答，是否满足采购文件明确的技术参数要求。

（2）详细评审及确定成交供应商

本项目采用经评审的最低价法进行评审。

十二、成交通知

评审委员会的评审结果报重庆银行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。成交通知书是供应商与我行签订协议的必要条件。

采购人无义务向供应商解释采购失败原因，询价采购响应文件概不退还。

十三、履约保证金

1.合同总金额的5%；

2.履约保证金在验收合格后30个工作日内退还。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后退还余额。

十四、合同授予

供应商收到成交通知书后30日内,应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的协议。协议的部分条款见本文件第四部分。

如供应商在规定的时间内拒签合同,则采购人将有权取消其成交资格，没收其采购响应保证金，且两年内不得参与采购人的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

十五、其他

成交候选人依序确定。评审委员会推荐的第一成交候选人，因不可抗力不能履行合同，不按照采购文件要求提交履约保证金，不按照采购文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有），被查实存在影响采购结果的违法行为等情形时，符合下列情形之一的，依法依序确定排名其后一位的成交候选人（排名靠后的成交候选人价格不超过前一名报价5%的成交候选人）为成交供应商。

# 第三部分   技术规范

### 详见第一部分

### 第四部分  合同条款（部分）

以下合同内容为部分条款，如与采购文件其他内容要求不一致的，以采购文件其他内容要求为准。

十一 违约责任

1、乙方必须按照合同约定时间完成工作内容；每延迟1天，按5000元/天支付违约金，从应付款项中扣除；如延迟时间在7天以上，甲方可没收全部的履约保证金，并有权立即解除合同。如因甲方原因或其他不可抗力因素造成时间延迟的，工期顺延。

2、因乙方原因安装调试验收不合格，乙方必须立即按立要求整改，超出整改期限在3天以内，按一次500元支付违约金，从应付款项中扣除；如超出整改期限在3—5天内，按一次1000元支付违约金，从应付款项中扣除；如超出整改期限在5天以上，甲方可没收全部的履约保证金，并有权立即解除合同。如因甲方原因造成时间延迟的，工期顺延。

3、乙方施工要求应按照合同要求制作和施工，未按合同要求的材料、工艺的按照5000元/次支付违约金，从应付款项中扣除，发现第3次扣除全部履约保证金，并立即解除合同。

4、施工现场不放消防灭火器，一次乙方应支付1000元违约金，从应付款项中扣除，第二事次发现则加倍支付，第三次则解除合同并扣除全部履约保证金。

# 第五部分   响应文件格式

### 响应函格式

响应函

（第    次）

致： 重庆银行股份有限公司：

根据贵方采购编号为       号，（项目名称）              的采购文件，我单位正式授权下述签字人(姓名和职务)           代表我方（供应商名称）             ，提交下述文件正本壹份，副本  1 份，电子文档1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、总报价为（大写）人民币             ，人民币小写           元。该报价为包干价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、本响应文件自评审之日起90天内有效。

七、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

### 报价明细表格式

报价明细表

报价货币：人民币

表1：

| 序号 | 设备类别 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED屏幕（核心产品） |  |  | ㎡ | 10.252 |  |  |
| 2 | 发送控制器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 功能卡 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 控制播放系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 控制电脑 | ／ |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 图像拼接处理器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 可视化播控软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 智能配电柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 钢结构及包边 | 定制 |  | 项 |  |  |  |
| 11 | 旧屏改造 | ／ |  | 项 |  |  |  |
| 12 | 弱电线缆 | ／ |  | 米 | 约2000 |  |  |
| 13 | 强电线缆 | ／ |  | 米 | 100 |  |  |
| 14 | 运输包装 | ／ |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 投标总报价（人民币大写） |  |  |  |  |  |  |

采购预算：55万元(超此限价作无效报价处理)

供 应 商：                                法人代表或授权代理人：

（供应商公章）                             （签字或盖章）

年月日

### 法人营业执照书复印件

### 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于（供应商住址）              的（供应商名称）          法定代表人（法定代表人姓名）       代表本单位授权（供应商代表姓名     职务         ）为本单位的合法代理人，就贵方组织的项目名称              ，项目编号：       号进行采购响应，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                  被授权人签字或盖章：

年     月     日                           年    月     日

### 递交采购响应保证金的凭证复印件

### 供应商银行账户信息（加盖供应商鲜章）

### 采购响应保证金退还信息表

| 项目名称 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 必须与供应商单位名称一致 |
| 单位账户开户银行： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 账户账号： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 单位地址： |  |  |
| 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  |  |

### 技术/商务偏离表

技术/商务偏离表

采购项目名称：重庆银行大厦一楼大厅LED显示屏改造项目

| 序号 | 采购项目技术/商务要求 | 技术/商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质条件、能力和信誉要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 2 | 供货时间:按采购文件要求执行 |  |  |
| 3 | 供货地点:按采购文件要求执行 |  |  |
| 4 | 货物规格型号及数量:按采购文件要求执行 |  |  |
| 5 | 售后服务要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 6 | 质量及验收要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 7 | 付款方式:按采购文件要求执行 |  |  |
| 8 | 详细的货物技术标准要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 9 | 报价要求:按采购文件要求执行 |  |  |
| 10 | 履约保证金:按采购文件要求执行 |  |  |
| 11 | 其它要求：按采购文件要求执行 |  |  |
| 12 | …… |  |  |

（供应商公章）

注：1、该表按照采购文件要求逐条如实填写，内容以采购文件正文为准，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

### 供应商的其他资料或承诺（如果有）

### 电子文档（包含全套响应盖章资料的U盘）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权人身份证复印件（正反面）