项目名称：分支机构UPS 2023年度采购

项目编号：CQBH23052

公开竞争性谈判文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司(盖章)

二〇二三年四月

目录

第一部分  公开竞争性谈判邀请函	2

第二部分   采购须知	6

第三部分   技术规范	15

第四部分  合同条款（部分）	19

第五部分   响应文件格式	35

# 第一部分  公开竞争性谈判邀请函

本项目已由重庆银行股份有限公司批准实施，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：124.74万元(超此限价作无效报价处理)，采购资金已落实，项目已具备采购条件。现对该项目进行公开竞争性谈判采购。现公开邀请各潜在供应商参与本项目采购谈判。

1、货物规格型号及数量：采购42套10Kva UPS，该采购数量是预估采购量（非招标人承诺采购量），实际采购量根据实际采购订单分批采购。规格详见本采购文件第三部分。

2、供货要求

（1）供货时间：

- 自合同签订之日起二年内提供分批供货服务，合同执行期内投标人不得以任何理由拒绝或中断按投标价交付对应货物。

- 重庆银行发出供货通知邮件或书面供货通知后20个工作日内供货到指定地点。

- 交货/安装地点：

我行重庆辖内各分支机构，具体地址以邮件或书面供货订单通知为准（重庆市各辖区）。供应商负责运送货物至指定交货地点。

- 履约保证金：

- 合同总金额的5%；

- 履约保证金在在合同终止1月后，且供应商无违约情况发生，行方无息退还履约保证金。如有违约，仅退还扣除违约金、赔偿款等应付款项后的余额。退还。如有违约，则仅退还扣除违约金后的余额。

（4）报价要求：

1）本项目应报UPS单价及总价。该报价为完成所要求供货及服务的整体包干价，应包括但不限于产品制造、运输、安装、调试、质保期内维保以及各种管理费、利润、税费的所有费用。

2）本项目采购预算：127.74万元，投标人投标总报价不得超过该项目采购预算，否则作否决投标处理。

3）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。

4）投标人须按招标文件给定的采购数量报价，不得更改。

- 售后服务要求：

- 供应商应承诺提供24小时电话咨询服务，24小时电话报修服务。含一次设备免费搬迁服务。

- 投标人提供主机、电池及配件免费送货安装服务，UPS主机提供5年原厂设备维保，电池组提供5年原厂质保。对维保期内故障电池提供原厂同规格同型号的电池免费更换。5年维保期内提供一次免费搬迁服务（含线材及辅材）。

- 质量及验收要求：

供应商安装人员必须随货到达，并进行产品安装调试直至采购人验收合格。供应商所提供商品质量、技术和商品包装复合国家行业标准及我行采购要求。同时设备正常投用。

（7）付款方式：到货验收合格后，供应商开具相应金额的增值税专用发票，我行支付该批供货产品100%费用。

（8）详细的货物技术标准要求：详见本采购文件第三部分。

3、资格条件要求：

1）投标人具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

2）投标人提供原厂针对本项目出具的授权书及5年售后服务承诺函并加盖原厂公章（UPS原厂和电池原厂），格式自拟。

3）投标人实施人员需持有低压电工作业操作证书（提供实施人员特种电工作业操作证书复印件加盖公章），人数不得少于3人。

4）同一品牌的UPS原厂商和代理商不能同时参与本项目投标。

5）同一UPS品牌同一型号仅能委托一个代理商参与本项目投标。

4、采购文件的获取：

1）获取时间：2023年4月13日9:00时至2023年4月22日18:00时。

2）获取方式：在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件。

5、竞争性谈判采购保证金：24948元

6、递交截止时间：2023年4月23日14:30时（北京时间）

7、递交方式：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼开标室。现场递交。

8、谈判开始时间：2023年4月23日14:30时（北京时间）。

9、谈判地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼会议室。现场谈判。

10、联系方式

采购人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：王老师

联系电话：023-63367104

# 第二部分   采购须知

- 项目名称

本次公开竞争性谈判采购为分支机构UPS 2023年度采购项目。

- 供应商资格要求：详见第三部分《技术规范》

- 采购具体内容：详见第三部分《技术规范》

- 采购要求：详见第三部分《技术规范》。

- 公开竞争性谈判采购文件的澄清和修改

- 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在领取本采购文件之日起3日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出。采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对本文件条款不明及误解的权利。

- 采购人对采购文件如有澄清或修改，将以书面形式通知所有参与谈判的供应商，修改内容将作为采购文件的组成部分。

- 公开竞争性谈判采购的响应文件

供应商应当按照以下要求编制公开竞争性谈判采购响应文件，并对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照本文件第五部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

  - 响应函

  - 报价明细表

  - 法人营业执照复印件（加盖公章）

  - 法定代表人授权委托书（原件）

  - 递交采购响应保证金的凭证复印件

  - 供应商银行账户信息（加盖供应商鲜章）

  - 采购响应保证金退还信息表

  - 技术/商务偏离表

  - 供应商的其他资料或承诺（如果有）

  - 电子文档（包含全套盖章响应资料的U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF文档，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版盖章响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）。

- 公开竞争性谈判采购的响应文件的数量、签署及装订要求

响应文件一式贰份，一正一副。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件应装订成册，并编制页码，不得采用活页装订。响应文件应密封。响应文件袋上应注明项目名称、供货商名称、“响应文件”、法定代表人或被授权代表人姓名及联系电话、邮箱地址等字样。

本采购文件提供有统一格式的，响应文件应按统一的格式制作，并在相应的位置签字或盖章。本采购文件没有提供统一格式的，由供应商自行确定格式填报。

供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负。

- 报价及费用结算

1、报价及费用结算币种：人民币

2、供应商应严格按照“响应文件格式”中的格式填写报价。

3、本项目应报UPS单价及总价。该报价为完成所要求供货及服务的整体包干价，应包括但不限于产品制造、运输、安装、调试、质保期内维保以及各种管理费、利润、税费的所有费用。

4、项目报价超过本次预算，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

5、支付方式：到货验收合格后，供应商开具相应金额的增值税专用发票，我行支付该批供货产品100%费用。

- 采购响应保证金及费用

1、采购响应保证金：本次采购供应商应缴纳采购响应保证金（具体要求详见下文）。采购保证金在合同签订后5日内无息原路退还。

采购响应保证金的缴纳具体要求：

1）采购响应保证金金额：24948元。

2）采购响应保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。

3）提交时间和方式：采购响应保证金必须从供应商单位银行账户直接转（汇）入以下指定银行账户，其转（汇）款到账截止时间为响应文件递交截止时间，若本采购文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则采购响应保证金到账截止时间相应顺延。

采购响应保证金指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司

账号：020101040017909

开户行：重庆银行总行营业部

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

4）采购响应保证金有效期：90天。

5）特别提示：请供应商务必仔细阅读下列条款：

A．各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。采购响应保证金未在到账截止时间前汇入采购文件指定账户的风险由供应商自行承担。

B.供应商应按采购文件的要求递交采购响应保证金，没有按时足额提交采购响应保证金或未从供应商银行账户提交采购响应保证金或采购响应保证金不是汇到上述指定账户的供应商递交的响应文件将视为不响应采购文件而予以拒绝。

2、谈判费用：无论谈判过程中的做法和结果如何,供应商须自行承担所有与谈判有关的全部费用。

十、递交采购响应文件的时间及地点

详见本文件第一部分。

十一、谈判及评审

1、评审委员会的组成

评审委员会将由相关技术、经济专家，共5人及以上的单数组成。

供应商须由法定代表人或其有效代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评审委员会的询问予以解答。

2、评审程序

（1）初步评审

        - 视频会议核验参加谈判的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证或医保卡或驾照等，核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

        - 核验供应商的资格（按第一部分《公开竞争性谈判邀请函》第三条）、响应文件的签署、响应文件的完整性、响应文件的符合性。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效:

        - 供应商提供的货物或服务不满足采购文件实质性要求的;

        - 没有按时足额提交响应保证金或未从供应商银行账户提交响应保证金的（采购文件没有要求提交响应保证金的除外）；

        - 未按照采购文件规定提供资格证明材料的；

        - 《技术/商务偏离表》中出现应答“负偏离”或出现应答内容经评审委员会认定为“负偏离”的；

        - 报价高于项目限价的；

        - 其他不符合法律、规章、规范性文件和采购文件规定的。

（2）谈判

- 评审委员会全体成员与每一供应商就技术参数、质量保证、价格情况、售后服务及合同条款等分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由评审委员会视情况决定。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 评审委员会对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认。

C、	采购人保留在正式的谈判中修改部分采购条件的权利。采购文件如有实质性变动的，须经评审委员会半数以上成员同意并签字确认后，由评审委员会以书面形式通知参加谈判的供应商，并要求其法定代表人或被授权代表人视频确认，评审会后补交签字确认函（如不签字确认即被认为拒绝修改并放弃谈判）。

（3）最终报价

所有参加谈判的供应商应根据采购文件、补遗书及相关书面通知在评审委员会规定的时间内提出有关书面建议，书面报出第二次（最终）服务承诺和第二次（最终）报价。供应商在谈判时做出的所有书面承诺及报价须由其法定代表人或授权代理人签字确认。原则上最终报价不能更改。在规定时间内未提交最终报价的供应商视为放弃最终报价，以其前一次报价为准。在采购实质性内容不变的情况下，第二次（最终）报价不能高于第一次报价，否则评审委员会有权拒绝其报价，其响应文件作无效文件处理。

供应商最终报价高于采购预算价或采购文件限价或预算，导致采购人不能支付时，本次采购失败。

注意：在谈判过程中，供应商在最终报价环节若仅对总报价进行了下浮（和第一次报价相比），则最终的各项单价同比例下浮,在结算时按最终同比例下浮后的单价进行结算。

（4）确定成交供应商

1）谈判结束后，评审委员会将从满足本项目采购文件要求的供应商中，按最终报价由低到高排出名次，并推荐前三名为成交候选人。当最低报价相同时，应进行下一轮报价，直至满足排序要求。若多轮报价仍相同时，由供应商抽签决定排序。

2）采购结果公告后，采购人有权通知成交候选人提交采购文件要求的所有复印件的相关原件进行复核。经采购人复核无误后，由采购人按采购文件相关规定确定成交供应商并发出成交通知书。成交候选人未能通过复核的，采购人有权取消其成交候选人资格，响应保证金不退还，重新组织采购。

3）如果成交供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或不按照采购文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照采购文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照采购文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到采购人或采购代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按以下程序依序确定成交供应商或重新组织采购。

如依序确定其他成交候选人为成交供应商的，应遵循以下规则：

①第一成交候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的5%；

②第一成交候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的4%；

③第一成交候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的成交候选人最终报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的3%；

④经采购人采购委审批同意的其他情形；

⑤不符合上述条件的，应重新组织采购。

（5）谈判过程保密

评审委员会成员不得透露与谈判有关的供应商的技术资料、价格和其他信息。

在评审期间，若供应商有企图影响采购人的任何活动，此将导致其采购活动即时终止，由此而引发的一切法律后果将由其自行承担。

十二、成交通知

评审委员会的评审结果报重庆银行有权审批部门审批后，即以书面形式向供应商发出成交通知书。成交通知书是供应商与我行签订合同的必要条件。

采购人无义务向供应商解释采购失败原因，公开竞争性谈判采购响应文件概不退还。

十三、履约保证金

- 成交供应商应在签订合同前提交合同总金额5%的履约保证金。

- 在合同终止1月后，且供应商无违约情况发生，我行无息退还履约保证金。如有违约，仅退还扣除违约金、赔偿款等应付款项后的余额。

- 履约保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。履约保证金必须从供应商单位银行账户直接转（汇）入以下指定银行账户。

指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司

账号：020101040017909

开户行：重庆银行总行营业部

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

十四、合同授予

供应商收到成交通知书后30日内,应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订书面的合同。合同的部分条款见本文件第四部分。

如供应商在规定的时间内拒签合同,则采购人将有权取消其成交资格，没收其采购响应保证金，且两年内不得参与采购人的采购活动。同时给采购人造成损失的，采购人保留向其追偿损失的权利。

十五、其他

- 凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的采购要求。

- 采购文件从谈判之日起,其有效期为90个工作日。

# 第三部分   技术规范

- 货物规格型号及数量：采购42套10Kva UPS，该采购数量是预估采购量（非招标人承诺采购量），实际采购量根据实际采购订单分批采购。规格详见本项目采购文件。

- 供货时间：

1、自合同签订之日起二年内提供分批供货服务，合同执行期内投标人不得以任何理由拒绝或中断按投标价交付对应货物。

2、重庆银行发出供货通知邮件或书面供货通知后20个工作日内供货到指定地点。

- 交货/安装地点：我行重庆辖内各分支机构，具体地址以邮件或书面供货通知为准（重庆市各辖区）。供应商负责运送货物至指定交货地点。

- 报价要求：本项目应报UPS单价及总价。该报价为完成所要求供货及服务的整体包干价，应包括但不限于产品制造、运输、安装、调试、质保期内维保以及各种管理费、利润、税费的所有费用。

- 履约保证金：

1、合同总金额的5%；

2、在合同终止1月后，且供应商无违约情况发生，我行无息退还履约保证金。如有违约，仅退还扣除违约金、赔偿款等应付款项后的余额。

- 售后服务要求：

1、供应商应承诺提供24小时电话咨询服务，24小时电话报修服务。含一次设备免费搬迁服务。

- 投标人提供主机、电池及配件免费送货安装服务，UPS主机提供5年原厂设备维保，电池组提供5年原厂质保。对维保期内故障电池提供原厂同规格同型号的电池免费更换。5年维保期内提供一次免费搬迁服务（含线材及辅材）。

- 质量及验收要求：

供应商安装人员必须随货到达，并进行产品安装调试直至采购人验收合格。供应商所提供商品质量、技术和商品包装复合国家行业标准及我行采购要求。同时设备正常投用。

- 付款方式：到货验收合格后，供应商开具相应金额的增值税专用发票，我行支付该批供货产品100%费用。

- 详细的货物技术标准要求：

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容量 | 10KVA |
| 2 | 安装方式 | 机架式(提供安装导轨)/塔式 |
| 3 | 类别 | 在线式长效型机 |
| 4 | 输入 | 制式 | 单相三线 |
|  |  | 电压 | 220Ｖ |
|  |  | 电压范围 | 176VAC~264VAC |
|  |  | 频率 | 50±6Hz |
|  |  | 功率因数 | ≥0.99 |
| 5 | 输出 | 制式 | 单相三线 |
|  |  | 电压 | 220Ｖ |
|  |  | 电压范围 | 220V±1% |
|  |  | 频率 | 50±1Hz |
|  |  | 效率 | ≥90% |
|  |  | 波形失真 | <3%(线性负载) |
|  |  | 过载能力 | 100%过载≥5min后转旁路 |
| 6 | 运行环境 | 工作温度 | 0－400C |
|  |  | 相对湿度 | 0%－95% |
| 7 | 接口和通讯管理 | 操作及控制面板 | LCD/LED 可进行设备的开关机，消音等，显示电池电量，市电输入、输出，旁路输出，以及电池供电等相关参数 |
|  |  | 通讯接口 | 至少1个RS232/RS485和SNMP |
|  |  | 通讯插槽 | 至少1个 |
| 8 | 防雷 | C级防雷 |
| 9 | 其他功能 | 安全关机、市电恢复自启动、报警 |
| 10 | 证书 | ISO9001、ISO14001、泰尔认证、ISO认证和国家检测报告 |
| 11 | 电压 | 12V |
| 12 | 容量 | 100AH |
| 13 | 类型 | 阀控铅酸电池（免维护） |
| 14 | 设计寿命 | 在250C时设计浮充寿命≥10年 |
| 15 | 电池柜 | A16电池柜尺寸470X780X1210 |
| 16 | 电池数量及品牌 | 配置16只电池 （风帆、恒力、南都、东宾，100AH阀控铅酸电池） |
| 17 | 证书 | 泰尔认证 |
| 18 | 附属材料 | UPS到电池开关之间联线10mm2，电池到电池开关之间联线10mm2，电池之间联线，使用专用直流橙色多股软联线10mm2，采用国产优质品牌。UPS电池开关采用ABB、施耐德直流空开。 |
| 19 | 其他要求 | UPS主机、电池均为5年原厂维保，除初次送货安装调试外另包含一次免费搬迁服务。 |

# 第四部分  合同条款（部分）

以下合同内容为部分条款，如与采购文件其他内容要求不一致的，以采购文件其他内容要求为准。

重庆银行分支机构UPS 2023年度

采购合同

| 甲方（全称）： | 重庆银行股份有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方（全称）： | ***公司 |

签订时间：2023年   月

（2023年第一版）

目录

第一章	采购设备	3

第二章	产品包装及质量	4

第三章	标的产品的交货及风险转移	4

第四章	产品价款及结算条件	5

第五章	产品验收及异议	6

第六章	标的产品维保期及售后服务	7

第七章	项目实施	7

第八章	违约责任	8

第九章	不可抗力	9

第十章	争议解决机制	9

第十一章	合同效力与变更	10

第十二章	特别约定	10

| 甲方名称：重庆银行股份有限公司 | 乙方名称： |
| --- | --- |
| 地 址：重庆市江北区永平门街6号 | 地 址： |
| 电 话：（023） | 电 话： |
| 传 真：（023） | 传 真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |

根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就重庆银行分支机构UPS 2023年度采购项目乙方向甲方提供设备事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 采购设备

- 甲方向乙方采购【UPS设备】（以下简称“标的产品”），标的产品明细如下（原厂配置及服务清单见附件）

1.设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价（元/台） | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS设备 |  |  | 40台 |  |  |
| 合计人民币（小写） | 小写：【****】.00 元 |
| 合计人民币（大写） | 小写：【****】.00 元 |

本条约定合同价款实行包干制，即已包含设备、运输、保险、实施、税费等全部费用。未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由主张增加价款。

- 产品包装及质量

- 乙方按照合同约定向甲方提供标的产品，标的产品的类型、规格、数量、质量等均须满足本次【分支机构UPS 2023年度】采购项目的全部要求。

- 乙方应采用国家或专业标准的保护方式（以更严格、更高的标准为准）进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的产品安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单及其他与本合同项下产品有关的任何单证和资料。

- 乙方承诺标的产品不存在任何权利瑕疵，未被采取司法限制措施，也未设定任何他项权利。甲方拥有、使用标的产品不会侵犯任何第三方的所有权、专利权、商标权、著作权等权利。如果第三方因标的产品向甲方提出权利主张，乙方须负责及时妥善解决并承担全部法律责任。若甲方因此对外承担了任何责任，乙方应赔偿由此对甲方造成的损失。

- 乙方承诺若因标的产品缺陷或安全漏洞造成的事故，由乙方负责配合甲方解决，并承担由此为甲方造成一切损失。本义务不随本合同有效期结束而结束。

- 本合同原厂商指【*****】（请填原厂商中文全称）

- 标的产品的交货及风险转移

- 交付时间：适用下列第【1】项

    - 甲方每次发出《供货通知书》后【20】个工作日内;

    - 【】年【】月【】日前

将甲方所订购的标的产品全部交付至甲方指定的到货地点。到货后   个工作日内完成产品安装及调试。

- 交付地点：适用下列第【1】项

- 甲方每次发出的《供货通知书》中确认的交货地点，即：重庆辖内各分支机构；

- 【*********】

- 交付方式：乙方将实物交付至甲方制定交付地点。

- 甲方指定的联系人的姓名及联系方式为：【***】,邮箱【***】

- 甲方变更联系人的方式：在乙方交付过程中，甲方提出变更联系人的，应提前5 日书面通知乙方变更后的联系人姓名、邮箱信息，乙方在收到前述甲方书面通知之前有权向本合同所约定的联系人交付。甲方联系人对乙方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）视为甲方之行为。

- 乙方指定的联系人：

姓名【***】、联系方式【***】,邮箱【***】

姓名【***】、联系方式【***】,邮箱【***】

- 乙方变更联系人方式的，应提前5 日书面通知甲方变更后的联系人姓名、邮箱信息。乙方联系人对甲方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）视为乙方之行为。

- 甲方指定联系人权限为：接收产品、验收产品、产品运营对接联系。乙方指定联系人有权代表乙方交付产品、安装布置产品、维保需求响应、接收甲方通知、签署文件等。

- 本合同项下标的产品的运输及保险责任及相关费用由乙方承担。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施；乙方应购买或者要求承运人购买足额货运保险及任何第三者责任险。

- 标的产品在交付甲方并经甲方到货验收合格后所有权转移至甲方，在所有权转移前标的产品灭失、毁损等全部风险由乙方承担。

- 产品价款及结算条件

- 甲方按以下方式支付价款：到货验收合格后，供应商开具相应金额的增值税专用发票，我行支付该批供货产品100%费用。

- 付款方式：银行汇款或者电汇。

- 甲方付款前，乙方具有先行开具等额一般纳税人增值税专用发票的义务。甲方在合同约定的该期款项付款条件已全部满足且收到乙方发票后【**】个工作日内付款。因乙方未及时提供发票导致付款延迟的，甲方不承担任何责任。

- 乙方收款账户：

账户名称：【********】

开户行名称：【******】

银行账号： 【*******】

乙方变更收款账户的应当及时通知甲方，因随意变更收款账户引起的迟延付款等责任由乙方自行承担。

- 履约保证金

- 乙方在合同签订前7日内向甲方提交合同金额5%（即人民____元）履约保证金。

- 甲方将在合同终止【1】月后，且乙方无违约情况发生，甲方无息退还履约保证金给乙方，如有违约，仅退还扣除违约金、赔偿款等应付款项后的余额。

- 乙方在本合同项下应向甲方支付的任何款项，甲方有权从履约保证金或其应付款中直接抵扣，不足部分乙方应在15日内付清。若乙方履约保证金被扣除，乙方应在扣除之日起 3 个工作日内补足履约保证金。

- 产品验收及异议

- 产品验收标准

  - 标的产品验收按照《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》（见附件三）相关条款执行。

  - 标的产品验收其他要求：【供应商所提供商品质量、技术和商品包装复合国家行业标准及我行采购要求。同时设备正常投用】

- 标的产品验收分为初验和终验。初验（即到货验收）是指乙方在约定期限内向甲方交付标的产品时，双方对标的产品品牌、型号、规格、数量、配件等是否符合本合同约定的形式上验收。终验是指标的产品安装、调试且试运行期满，完成附件《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》中整个验收过程所有阶段后，双方对标的产品进行实质性验收。

- 乙方分批次供货时，每批次产品交付时，则甲方分批次进行初验。

- 乙方在交货验收时必须提供原厂商的详细配置清单并加盖原厂商公章（或提供经由原厂商官方证明的详细配置清单并加盖乙方公章）。交货验收时乙方、原厂技术人员及甲方必须同时到场，验收通过后须三方签字确认。

- 乙方承诺，标的产品交货验收时，产品最终用户名必须为重庆银行，不能为乙方或其他任何第三方。

- 甲、乙双方对标的产品初验不免除乙方依照法律规定和本合同约定提供合格标的产品的任何责任。

- 所有标的产品调试完成并且稳定运行满【**】天后,甲方对标的产品进行终验。终验时，甲、乙双方均应到场。终验时，甲方有权按如下约定执行：

- 【********】(根据招标文件要求完善)

- 标的产品试运行期内出现问题，经甲方催告后乙方不能按甲方处理意见执行的，视为标的产品终验不合格。标的产品试运行期满后不能通过验收，且乙方无法按甲方处理意见执行的，视为标的产品终验不合格。

- 标的产品经验收合格的，甲方出具验收合格通知。如验收不合格的，乙方应按甲方处理意见执行。甲方对于终验不合格的产品，有权退货且拒付该部分产品价款。在部分产品终验不合格的情形下，甲方亦有权退还全部产品。

- 对产品提出异议的时间和方法

- 无论初验或终验，如果甲方认为标的产品的品种、型号、规格、数量、质量以及最终用户名等与本合同约定不符，甲方有权暂缓支付任何一期货款，并有权向乙方提出书面异议和处理意见。

- 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。如乙方处理意见与甲方处理意见不一致时，应以甲方处理意见为准。

- 囿于各种主、客观因素的限制，甲方验收合格并不代表乙方标的产品不存在质量问题或其它与本合同约定标准不符合的情况。因此，在实际运行过程中甲方发现标的产品的品种、型号、规格等与本合同及其附件约定不符，甲方仍有权要求乙方予以更换或者提出其他书面异议和处理意见，乙方应予执行。

- 如乙方无法及时按照甲方意见处理，视为乙方交付标的产品不合格。

- 标的产品维保期及售后服务

- 标的产品质保期包括国家法律规定的质保期及5年原厂质保。质保期自标的产品终验合格之日起算。

- 标的产品(含整机及配件 )由【***************】（以下简称“售后服务商”）执行质保服务，质保标准为【************】并提供加盖原厂商公章的维保信息清单（或通过原厂商官方证明，乙方加盖公章的维保信息清单），相关服务信息应在官方网站可查询。

- 质保期内乙方责任根据国家法律规定执行。

- 乙方承诺由售后服务商【即*****】在质保期内提供免费售后技术支持服务。质保期内，标的产品出现非人为因素故障，乙方应负责提供免费保修和备件更换服务。

- 质保期满后若续保，乙方承诺提供的原厂7*24*4小时维保服务的续保价格不超过本次合同价格的【**】/年。（可选）

乙方项目联系人：        联系电话：

原厂商工程师联系人：        联系电话：

- 项目实施

- 本项目实施是指标的产品的送货、安装、调试。双方确认，本项目的实施由【******】（以下简称“实施方”）承担。本合同项下实施方服务内容为：

□送货

□安装

□调试

□其他：【*****】

- 乙方需确保实施方按照本合同约定提供相应实施服务。实施方履行义务的后果由乙方向甲方承担责任。

- 项目实施其他特别要求:【********】（根据项目招采要求完善）

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下受托事项部分或全部转由第三方执行。

- 违约责任

- 乙方的违约责任

- 乙方必须按照合同约定的时间内到货，每延迟一天，应按合同总价款的【*】%计算向甲方支付违约金，如延迟时间超过【*】天，甲方有权解除合同。标的产品未能通过初验而更换产品所导致的逾期交货，乙方仍应按前述约定承担相应的违约责任。

- 标的产品到货后【*】个工作日内乙方未完成安装或调试成功的，每延迟一天，乙方应按合同总价款的【*】 %向甲方支付违约金；如延迟时间超过【*】个工作日，甲方有权解除合同，乙方应当承担由此给甲方造成的全部损失。

- 标的产品终验不合格，乙方应按合同总价款的【*】％向甲方支付违约金并立即退还该等不合格产品所对应的已收货款。若甲方选择退还全部产品的，则乙方应退还全部已收货款。

- 标的产品配置应满足招标需求，如有差异由乙方负责免费提供，直至满足招标需求；若在使用期间发现上述问题，甲方拒绝支付任何费用。

- 乙方未按照合同要求提供维保服务的，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金【*】元。若乙方拒绝提供维保服务，甲方有权聘请第三方提供维保服务，由此产生的费用均由乙方承担。同时，甲方有权解除合同。

- 乙方擅自单方解除合同或因乙方原因导致合同被解除的，乙方应按合同总金额30%向甲方支付违约金。合同解除时，已终验合格且甲方同意继续使用的产品可不予解除。

- 乙方交付产品因侵犯任何第三方知识产权或其他权利给甲方产生不利影响的，包括但不限于第三方向甲方索赔、负面舆情、甲方产品使用受限等，乙方应赔偿甲方因此而受全部损失，并以合同总价款的 30％为准向甲方支付违约金。除违约金以外，若甲方对外支付了任何赔偿款、使用费、补偿款、诉讼费、律师费等款项的，乙方应立即全额赔偿。

- 若乙方擅自将本合同项下义务部分或全部转让给第三方履行的，甲方有权解除本合同。若经甲方书面同意由第三方代乙方履行本合同项下部分或全部义务的，乙方在本合同项下的责任并不因此而减免，因第三方履行本合同所应承担的违约责任，包括但不限违约金、赔偿款等款项支付、维保责任承担等，由乙方与该第三方向甲方承担连带责任。

- 若原厂商存在违反本合同约定的情况，由乙方直接向甲方承担责任。但是，如根据相关法律规定或其它依据，原厂商应承担相应责任的，甲方要求原厂商承担责任的同时，亦有权基于本合同追究乙方责任。

- 乙方在本合同项下任何一笔应向甲方支付款项出现逾期的，自逾期之日起，须以应付而未付款项为基数，按支付日所适用 5 年期贷款市场报价利率（即 LPR 利率）的4 倍为准，向甲方支付资金占用损失费。

- 乙方或实施方在履行合同过程中发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失应由乙方承担赔偿责任。

- 乙方向甲方支付款项用于偿还本合同项下债务的，按如下顺序抵扣：（1） 甲方实现债权的费用；（2） 滞纳金；（3）违约金；（4）损失赔偿款；（5）应退还货款。

- 因乙方任何违约行为导致甲方损失，除按照本协议约定支付违约金（若有），还须赔偿甲方全部损失。甲方实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、财产保全费、财产保全担保费／保险费所有费用均由乙方承担。

- 以上涉及违约金或罚款的，应先扣除履约保证金，直至履约保证金扣除完后，乙方支付违约金或罚款。

- 甲方违约责任

- 甲方过错不能按时付款的，应以当期应付未付的合同款项，按本合同订立时一年期贷款市场报价利率计算向乙方支付违约金。逾期30天仍未付清货款的，乙方有权解除本合同。

- 甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款【*】% 的违约金，因乙方违约、本合同另有规定的除外。

- 不可抗力

- 本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。出现前述不可抗力事件后，乙方立即通知甲方。

- 乙方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的，乙方不承担任何责任。

- 双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后7日内提供有关主管部门的证明。

- 争议解决机制

- 在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，任意一方均可向按照下列第【】种方式处理：

      - 甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；

      - 向重庆仲裁委员会提请仲裁，仲裁地点为重庆市主城区。

- 通知与送达

            - 一方向另一方发出的通知，以电子邮件形式发送的，自电子邮件第一次进入对方指定联系人邮件系统之时，视为对方收到该通知；以传真形式发送的，自传真完成发送之时，视为对方收到该通知；以快递（不限快递公司）形式发送的，以对方签收之日或第三方快递公司系统显示送达或拒收之日起视为对方收到该通知。

            - 本合同项下诉讼或仲裁法律文书的送达方式和地址亦为本合同约定送达方式和送达地址，各类诉讼、仲裁等司法文书，按照本合同约定方式和地址送达的，视为有效送达，受送达人拒收的，不影响送达效力。

            - 本合同任何一方变更地址的，应当提前3个工作日通知另一方，否则，另一方（或司法仲裁机关）向约定地址发送文件后3个工作日后即视为文件送达。

            - 本合同关于通知与送达的约定持续有效。

- 合同效力与变更

- 本合同自双方加盖公章或合同章后生效。

- 本合同生效后，双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

- 特别约定

- 本合同及其附件构成双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或协议。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以协议各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

- 本次采购的合同为招标文件附件，与本招标文件约定不一致的，以招标文件约定为准，合同中未涉及的，乙方承诺按招标文件要求提供服务。

- 甲方、乙方及原厂商应保守在缔结和履行合同过程中获知的对方的保密信息（包括但不限于其技术信息、经营信息、合同价格等商业信息、要求予以保密的其他信息等），除甲方、乙方及原厂商履行合同义务的必要或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。本合同的无效、被撤销、解除、变更或终止等均不影响本条的效力，本条款并不因本合同的解除和终止而失效。在合同期间直至该信息变为公开信息前，乙方均应按照本合同规定承担保密义务。

- 本合同未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

- 本合同一式陆份,甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件一：《产品清单》

附件二：《实施人员清单》

附件三：《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》（部分条款）

附件四：《原厂商售后服务承诺函》（按需）

| 甲方名称：重庆银行股份有限公司 | 乙方名称： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 日期： | 日期： |

附件一：产品清单

| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元/台） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS |  |  | 40台 |  |  |

备注：   。附件二：

实施人员清单

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 职称/专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

（必须与投标文件人员一致）

附件三：《重庆银行重要IT资产验收规范管理办法》（部分条款）

第三章	验收工作内容

第十三条  IT资产的整个验收全过程分为四个阶段，即：验收准备阶段、到货验收阶段、加电验收阶段、验收总结阶段。

第十四条	 验收准备阶段：指为保证验收工作快速有效进行，供货方提前准备需响应的文档资料、人员安排等工作。验收准备工作主要包括以下内容：

(一) 供货方在验收前五个工作日，完成向验收方提交响应文档。供货方提交验收申请、约定验收时间与地点、安装环境要求、安装实施计划方案、制造厂方对设备和服务证明等验收前期准备工作。

(二) 供货方按合同约定、协议约定及本规范相关要求收集与整理实际到货设备及配件详细的配置明细、维保信息、服务信息等有效文件。

(三) 针对IT资产的验收，验收方主导供货方或第三方完成安装场地准备工作。

第十五条  到货验收阶段：指资产到货后，双方（验收方、供货方）验收人员共同检查硬件设备外包装的完整性及设备型号、数量、箱内配置清单是否与合同要求一致，成品软件名称、数量、规格是否与合同要求一致等验收工作。到货验收工作主要包括以下内容：

(一) 验收方组织供货方进行现场到货验货工作。

(二) 验收时供货方验收代表须提供与验收申请相符的身份证明（留存复印件）。

(三) 检验外包装情况并开箱，双方（验收方、供货方）验收代表共同对资产包装规范、设备外观、数量、型号、维保信息、配置等情况是否符合约定要求进行检验，并记录相关情况。

第十六条  加电验收阶段：指验收物通过验收并完成安装，供货方加电启动设备运行，双方（验收方、供货方）验收代表共同检查验收物运行信息是否与约定要求一致，整机或配件是否能正常运行等验收工作。加电验收工作主要包括以下内容：

(一) 验收方组织供货方进行加电验收工作。

(二) 加电验收工作在供货方验收技术人员（制造厂方技术人员主导）确认设备可运行后，双方验收代表现场验收设备加电信息（如CPU、内存、各类板卡的配置与数量）情况，核对主机序列号是否与机外标识及维保信息的序列号一致，并记录详细信息。

（三）成品软件产品各项功能及性能参数与合同的一致性。

第十七条  验收总结阶段：指完成验收准备、到货验收、加电验收等验收步骤无争议后，验收方在充分评估验收过程中已知问题对设备或软件正常、稳定运行的影响及风险后，是否同意通过验收并结束本次验收工作。验收总结工作主要包括以下内容：

(一) 验收方对本次验收工作进行综合评定。

(二) 参与验收全部人员签署确认，并加盖相应单位用章；

(三) 涉及IT设备双方签署完成附件三《重庆银行重要IT设备验收评审表》。

(四) 涉及成品软件双方签署完成附件五《重庆银行成品软件验收评审表》。

第十八条	紧急或特殊情况，验收准备阶段和到货验收阶段可同步交叉进行。

第十九条 验收过程的疑问或质疑在未得到圆满解答时，严禁进行下一步的验收工作。

第四章 验收工作要求及标准

第二十条  在本办法验收过程中，供货方在严格执行本规范前述内容的同时必须遵守以下验收基本要求：

(一) 供货方提交的验收申请书须按附件一《验收申请书》格式填写并加盖公章。

(二) 制造厂方提供的设备和服务证明要求：采购协议或合同中明确提出需制造厂方提供的证明材料，其内容需包含该批次设备（含配件）和成品软件为本制造厂合规提供和所享受的售后服务等级、时限等要素；证明材料格式不限，必须加盖制造厂方公章或制造厂方其它有法律效力的签署方式。

(三) IT资产供应方验收代表人员数量要求：基本要求派遣1名以上熟悉该批次供货设备的售后服务技术员参与验收工作，在供货批量大或验收时间要求紧迫情况下派遣人数不得少于2名，小型机、高端磁盘阵列、高端网络设备、大型机房设备、须在核心网络设备、系统等设备上加载的软件及合同明确指定制造厂方参与的验收工作需制造厂方售后服务技术人员的数量不得少于1名。

(四) 验收过程中问题处理方式：验收方在验收过程中指出的问题和质疑，供应方应明确解答，双方对重要问题及解答应采用正式书面形式。

(五) 验收过程中向验收方提交的正式书面回复、通知、申请等文档需加盖其提交单位公章。

(六) 验收过程中与验收方的往来电子邮件将作为验收依据资料之一保存。

(七) 验收过程中判定不合格设备及配件，如供货方无异议，自动进入换货流程。所换设备及配件需为正品出厂新货，换货设备维保期限和服务支持需完全满足合同要求。如换货流程超过5个工作日，供货方应在3个工作日内提供代用设备及配件。

(八) 供货方在验收方判定总体验收结果不合格起五个工作日内单方面拒绝签署验收报告，验收方视作默认同意验收结果，同时终止验收流程。

(九) 供货方对被验产品的真伪性应明确给出判定结论，验收方不接受有模糊或二义性推断结果。

(十) 供货方在验收过程中提供的有效证明本身的真实性，验收方保留鉴定权利和法律追诉权利。

第二十一条	对IT资产实物外观、数量和商务资料等验收要求：

(一) 到货实物型号、数量和维保信息与签订协议和合同相符。

(二) 到货硬件设备包装外观完好、包装内容齐全。

(三) 到货硬件设备包装和实物的序列号对应相符。

(四) 到货成品软件名称、数量、规格与签订协议和合同相符。

(五) IT硬件设备实物验收过程中出现以下任一项情况，判定供货实物单项或整体验收不合格。

1、包装外观不合格：外包装原厂封条1/2破损或包装箱与运输底座连接原厂捆扎带全部1/2断裂或包装标签标注型号与合同清单要求不符或外包装运输安全标识损坏或外包装运输安全标识最高级告警。

2、包装内容不合格：产品合格证缺失或产品说明书缺失或产品装箱单缺失或包装标签型号与设备标签型号不符或随包装配件缺失。

3、设备外观不合格：设备外观刮伤或撞击。

4、设备数量不合格：开箱清点到货设备数量与合同清单要求不符。

5、设备配置不合格：开箱清点到货设备配置清单与合同清单要求不符。

6、设备序列号不合格：货物包装印制序列号与设备标签序列号不符。

7、设备维保信息不合格：核实维保内容和期限与合同服务要求不符。

第二十二条  IT硬件设备到货设备加电、安装和调试等技术方面验收要求（以下为一般基本验收，详细技术要求以合同技术需求内容为准）

(一) 计算机设备类、网络设备类验收要求

1、安装验收：

①设备、配件及其附属技术文件应齐全。

②设备现场安装牢固、可靠。

③设备内外供电、辅助管线及网络通讯线路连接无误。

④各类线缆的整理、规范和标注完善。

2、加电、调试验收：

①设备供电符合用电标准，供电正常。

②设备内外各类运行指示灯示意正常。

③登录检查设备系统版本、系统基本配置、增配件配置、系统识别序列号等内容符合验收要求。

④系统功能满足合同要求。

⑤加入整体运行环境对其他周边设备无影响。

(二) 机房基础设备类验收要求

1、安装验收：

①设备、配件及其附属技术文件应齐全。

②设备电缆连接正确，线管的型号、规格、敷设方式、标志、保护等符合相应国家规范标准。

③各类线缆的整理、规范和标注完善。

④基座安装牢固，设备放置平顺。

2、加电、调试验收：

①设备供电符合用电标准，电气系统运行正常。

②设备内外各类运行指示灯示意正常。

③系统功能满足合同要求。

④加入整体运行环境对其他周边设备无影响。

(三) 机房基础设备类（UPS设备）

1、安装验收：

①电缆连接正确，电缆接头处理符合规范。

②基座安装牢固，设备放置平顺。

2、加电、调试验收：

①测试输出值为线电压为380V，相电压220V，频率为50赫兹。

②检测UPS操作屏显示数据与测试数据一致。

(四) 机房基础设备类（发电机设备）

1、安装验收：

①确认设备电缆连接正确，电缆接头处理符合规范。

②燃油系统安装连接符合规范。

③燃油加装到位。

④进出风道通畅。

⑤启动电瓶完好，电量充足。

2、加电、调试验收：

①测试输出值为线电压为380V，相电压220V，频率为50赫兹。

②检测操作屏显示数据与测试数据一致。

③水温、油压值正常。

(五) 技术验收过程中出现以下任一项情况，判定供货实物单项或整体验收不合格。

1、安装不合格：现场安装违背国家用电管理规范、违背机房管理规范或线缆管线连接凌乱。

2、加电不合格：设备运行发现指示灯不正常。

3、调试不合格：设备单机或联机运行未满足合同技术要求。

第二十三条  在成品软件验收过程中，供货方在严格执行本规范前述内容的同时必须遵守以下验收基本要求：

(一) 供货方提交的验收申请书须按附件一《验收申请书》格式填写并加盖公章。

(二) 制造厂方提供的服务证明要求：采购协议或合同中明确提出需制造厂方提供的证明材料，其内容需包含该批次软件的规格、数量以及为本制造厂合规提供和所享受的售后服务等级、时限等要素；证明材料格式不限，必须加盖制造厂方公章或制造厂方其它有法律效力的签署方式。

(三) 成品软件到货验收时还需要验证服务开通函，授权函以及授权函中所描述的采购内容是否与合同一致，必要时还需通过官网查询复核。

(四) 验收过程中问题处理方式：验收方在验收过程中指出的问题和质疑，供应方应明确解答，双方对重要问题及解答应采用正式书面形式。

(五) 验收过程中向验收方提交的正式书面回复、通知、申请等文档需加盖其提交单位公章。

(六) 验收过程中与验收方的往来电子邮件将作为验收依据资料之一保存。

第二十四条	 验收过程中发生争议，且无法达成一致意见的，由总行科技部中心负责人组织相关人员进行协调。

第二十五条  重要IT设备验收填写《验收申请书》（附件1），设备到货验收填写《重庆银行重要IT资产到货验收评审表》（附件2）、设备加电及调试的验收过程须填写《重庆银行重要IT设备验收评审表》（附件3）。重要IT设备续购维保填写《验收申请书》（附件1）、《重庆银行重要IT设备维保验收评审表》(附件4，用于维保首付款的相关流程)。成品软件验收须填写《验收申请书》（附件1），《重庆银行成品软件验收评审表》（附件5）。

第二十六条 	 验收阶段文档及影像、图片资料汇集后要求统一装订三份，验收方保留二份、供货方保留一份。

附件四：原厂商售后服务承诺函（按需）

# 第五部分   响应文件格式

### 响应函格式

响应函

（第    次）

致： 重庆银行股份有限公司：

根据贵方采购编号为CQBH23052号，（项目名称）分支机构UPS 2023年度采购的采购文件，我单位正式授权下述签字人(姓名和职务)           代表我方（供应商名称）             ，提交下述文件正本壹份，副本壹份，电子文档壹份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

一、报价详见报价明细表。该报价为完成本次所有服务的包干价。

二、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、本响应文件自评审之日起90天内有效。

七、与本此采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字或盖章）：

2023年   月   日

### 报价明细表格式

报价明细表

（第    次）

报价货币：人民币（元）

项目名称：分支机构UPS 2023年度采购项目

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS |  |  | 40台 |  |  |
| 总报价（小写）（元）： |
| 总报价（大写）（元）： |

采购预算：124.74万元。

供 应 商：                             法人代表或授权代理人：

（盖章）                             （签字或盖章）

年    月    日

请供应商准备多张本空白表格，以便谈判时多轮报价。

### 法人营业执照书复印件（加盖公章）

### 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于（供应商住址）              的（供应商名称）          法定代表人（法定代表人姓名）       代表本单位授权（供应商代表姓名、职务）         为本单位的合法代理人，就贵方组织的项目名称分支机构UPS 2023年度采购项目，项目编号CQBH23052号进行谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日                           年    月     日

### 递交采购响应保证金的凭证复印件

### 供应商银行账户信息（加盖供应商鲜章）

### 采购响应保证金退还信息表

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 必须与供应商单位名称一致 |
| 单位账户开户银行： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 账户账号： |  | 与递交采购响应保证金账户一致 |
| 单位地址： |  |  |
| 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  |  |

### 技术/商务偏离表

技术/商务偏离表

采购项目名称：分支机构UPS 2023年度采购项目

| 序号 | 采购项目技术/商务要求 | 偏离情况 | 如有偏离，请在此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物规格型号及数量 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 2 | 供货时间 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 3 | 交货/安装地点 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 4 | 报价要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 5 | 履约保证金 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 6 | 售后服务要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 7 | 质量及验收要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 8 | 付款方式 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 9 | 详细的货物技术标准要求 | 按谈判文件要求执行 |  |  |
| 10 | 投标响应保证金 | 按谈判文件要求执行 |  |  |

注：1、请各供应商仔细阅读采购文件相关条款，供应商对采购文件要求进行响应后，采购人在后期合同签订和项目实施过程中将按照采购文件要求执行，不再做出调整。

2、根据响应文件情况在“偏离情况”项填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、该表可扩展。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代理人：（盖章或签字）

年  月  日

### 供应商的其他资料或承诺（如果有）

### 电子文档（包含全套响应盖章资料的U盘）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（背面）

法定代表人身份证复印件（正面）

被授权人身份证复印件（背面）

被授权人身份证复印件（正面）