重庆银行科创中心项目围挡采购

公开竞争性谈判文件

我行现公开邀请有意向的单位就“重庆银行科创中心项目围挡采购”项目进行竞争性谈判，现将相关事项通知如下：

- 项目简介

我行拟建设重庆银行科技创新中心项目，已选址重庆市沙坪坝区西永组团X标准分区X13-1-1-1/05地块，现对该地块范围内围挡进行采购。

- 地块面积约53331平方米，沿用地红线设置连续、封闭围挡，长度约1050米。具体长度请供应商根据提供的图纸和现场情况自行测算。

- 地块位置：位于沙坪坝区回龙坝镇茂源三路五云实验学校大门正对面的空置土地。

- 围挡使用年限不少于5年。

- 围挡选用重庆市住建委颁布的《建设工程施工现场围挡标准图集》（2022年6月）Ⅴ型围挡，高度2.5米。

- 单位资格要求

参与本项目竞争性谈判的单位需同时满足以下条件：

- 具备有效的建筑工程施工总承包资质或市政公用工程施工总承包资质；

- 具备有效的安全生产许可证；

- 项目负责人具有项目经理资格。

不具备上述要求的供应商，其报价文件做废标处理。

- 采购时间安排

请于2024年3月26日15:00前将报价函及明细表原件、施工资质证书复印件、安全生产许可证复印件、项目经理资格证书复印件、法人授权委托书原件（如果有，附授权人和被授权人的身份证复印件）等装订成册，密封送达或寄送至重庆银行总行行政部（重庆市江北区永平门街6号15楼）。

- 工期要求

- 我行采购结果通知发出后，中标单位须在3个工作日内完成围挡施工测设定位，组织材料设备，并提交围挡施工方案等施工准备工作。围挡施工方案至少需包含以下内容：项目拟投入人员情况、施工质量保证措施、施工安全保证措施、施工进度安排。

- 施工准备工作完成，经重庆银行同意后进场施工。20天内完成围挡的全部施工工作。

- 质量要求

- 围挡严格按照重庆市住建委颁布的《建设工程施工现场围挡标准图集》（2022年6月）质量要求施工；

- 围挡上方需安装不少于30个高清摄像头，摄像头适用于室外，有红外功能，不低于400万像素，监控范围内能看清人员体貌特征，能看清车型车辆特点，土地现场图像信息需实时传送至重庆银行监控中心，录像保存时间不低于30天。穿管铺设的供电电线不小于3×4mm；

- 临近茂源三路一侧围挡，需在围挡上安装一扇门，门不小于1.2m×2m，门可锁闭；

- 围挡内侧临近门位置，设置保安使用的钢结构活动板房或集装箱房一间。保安用房面积不小于12平米，需开设门窗，通水电，能洗漱、可放置1.2米值班床和值班桌椅一套，需放置监控机柜、强电开关控制柜等；

- 所有进场使用的材料，必须是全新未经使用的合格产品；

- 项目完工后需提交一式两份签字盖章的竣工纸质资料和电子文件，需完整反映围挡设置范围、长度、摄像头、机柜等情况；

- 围挡建设还需满足物流园区、街道或相关主管部门的要求（如果有）。

- 安全文明施工要求

- 中标人负责施工期间现场管理责任、安全生产责任、消防安全责任、财产和人身安全责任以及第三者的财产与人身安全责任。

- 中标人需确保施工期间的灰尘、噪声满足相关主管部门对安全文明施工的要求，不得占道施工，不影响周边居民、学校的正常生活和出行。

- 质保期

- 本项目自完工验收合格之日起，两年内免费质保。两年后，应继续提供维修服务，并承诺按成本价收取维保费用。

- 维修响应时间：接到重庆银行维修通知后，应在3个工作日内完成维修。

- 报价要求

1、报价及费用结算币种：人民币

2、本项目报价最高限价：35万元。超过最高限价的报价做废标处理。本项目只有一次报价机会。

3、施工费用范围包含本文件所述相关工作内容的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、措施费、安全文明施工费、接水接电费、现场测量、资料费、维保费、网络服务费、合理利润、税金等所有费用。施工费用为包干价，不再另计任何费用。

- 付款办法

完工验收合格、资料完整移交，且提交符合要求的发票后，支付费用总金额的97%。余款3%，在质保期满后支付。

- 定标原则

本次竞争性谈判选择报价最低的单位作为最终的合作单位。如出现最低报价相等的情况，则选择资质等级较高的单位；如资质等级也相等，则选择项目经理资质等级较高的单位。

- 其它事项

- 我行不组织现场踏勘，供应商可自行前往现场踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均视为已对现场及周边情况充分了解，供应商据此作出的判断或决策自行负责。踏勘现场的费用供应商自理，踏勘现场过程中的人身和财产安全自行负责。

- 未经我行同意，不得擅自变更项目负责人。我行可要求替换不合格的项目负责人，更换后的项目负责人需具备相应的资格条件。

- 报价材料一式贰份，注明正、副本，正副本不一致的，以正本为准。报价材料的格式和其它相关资料要求详见附件。

- 联系人：苏老师；联系电话：63367111，17725009345。

重庆银行行政部

2024年3月22日

附件1：

报 价 函

重庆银行股份有限公司：

贵司发出的  重庆银行科创中心项目围挡采购  公开竞争性谈判文件，我司已收悉。我司已了解竞争性谈判文件的工作内容和要求。据此，我司包干总报价为人民币（大写）                             元，（小写）                       元 。报价明细表附后。我司指派项目经理              为本项目的负责人。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

签署日期：

注1、报价函由法定代表人授权人签署的，则需附上法人授权书。

| 报价明细表 |
| --- |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价报价 （元） | 备注 | 合价限价 （元） |
| 1 | 围挡 | 平方米 | 2625 |  |  |  | 300,000 |
| 2 | 摄像头安装及线路、机柜铺设 | 套 | 1 |  |  |  | 30,000 |
| 3 | 钢结构活动板房或集装箱房 | 间 | 1 |  |  |  | 20,000 |
| 4 | 其它（根据需要供应商自行填报） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（元） |  | 总价限价（元） | 350,000 |
|  | 供应商全称（加盖公章）： |  | 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： |

附件2：

法人授权书

重庆银行股份有限公司：

（报价单位全称）       法人代表   （法定代表人姓名）            授权    （授权代表姓名）         为授权代表，参加贵公司　重庆银行科创中心项目围挡采购  项目竞争性谈判报价活动，全权处理竞争性谈判中的一切事宜。

法定人代表（签字或盖章）：           被授权人（签字）：

供应商全称（加盖公章）：

签署日期：

法定代表人身份证复印件：          授权代表身份证复印件：

附件3：

区域位置图：

地形图（DWG电子文件），可联系联络人领取。